裝修工程安全作業程序及圖說

－建築工程篇－

台北市政府勞工局勞動檢查處   編印

中華名民國九十一年十一月第一版

(網址：www.doli.taipei.gov.tw)

(電子信箱：web52010@wmsl.taipei.gov.tw)

本手冊資料僅供參考，相關安全事項仍需須符合安全衛生法令之規定。

致謝

第一版（九十一年）：

感謝：

本手冊訂定承蒙大陸工程股份有限公司、長鴻營造股份有限公司、潤泰營造股份有限公司鼎力協助並提供相關寶貴專業資料，並榮幸邀請大陸工程股份有限公司白文龍先生、周大平先生、長鴻營造股份有限公司邱章益先生、潤泰營造股份有限公司王天遙先生、王明山先生百忙之中撥冗參加本處為訂定本手冊舉辦之安全技術研討會，不僅於會議中提供諸多寶貴意見並協助本處順利訂定本手冊，使本處獲益良多，謹此致謝。

目     錄

第壹章 前言-----------------------------------------4

第貳章 簡介-----------------------------------------6

2.1 適用範圍-------------------------------------------6

2.2 裝修工程施工之特性---------------------------------6

2.3 作業組織編制及各級人員之職責-----------------------7

2.4 九十一年裝修工程職災案例彙整----------------------11

第參章 裝修工程之主要作業項目及施工流程------------19

3.1 裝修工程主要作業項目-----------------------------19

3.2 裝修工程主要作業項目之安全事項-------------------20

第肆章 外牆裝修工程施工主要作業內容與安全事項----24

4.1 外牆帷幕牆施工安全作業流程-----------------------24

4.1.1 作業方法要領---------------------------------24

4.1.2 作業流程-------------------------------------25

4.1.3 作業內容與安全事項---------------------------26

4.2 外牆石材工程施工安全作業流程---------------------28

4.2.1作業方法要領---------------------------------28

4.2.2作業流程-------------------------------------29

4.2.3作業內容與安全事項---------------------------30

4.3 外牆施工回搭架施工安全作業流程-------------------31

4.3.1回搭施工架組裝作業---------------------------31

4.3.1.1 回搭施工架組裝作業流程-------------------31

4.3.1.2 施工主要作業內容與安全事項---------------33

4.3.2 回搭施工架拆卸作業---------------------------35

4.3.2.1 回搭施工架拆卸作業流程-------------------35

4.3.2.2 施工主要作業內容與安全事項---------------37

第伍章 室內裝修工程施工主要作業內容與安全事項------39

5.1 泥作工程施工安全作業流程-------------------------39

5.1.1作業方法要領---------------------------------39

5.1.2作業流程-------------------------------------40

5.1.3作業內容與安全事項---------------------------41

5.2 室內油漆工程施工安全作業流程---------------------44

5.2.1作業方法要領---------------------------------44

5.2.2作業流程-------------------------------------45

5.2.3作業內容與安全事項---------------------------46

5.3天花板工程施工安全作業流程------------------------48

5.3.1作業方法要領---------------------------------48

5.3.2作業流程-------------------------------------49

5.3.3作業內容與安全事項---------------------------50

5.4輕隔間工程施工安全作業流程------------------------53

5.4.1作業方法要領---------------------------------53

5.4.2作業流程-------------------------------------54

5.4.3作業內容與安全事項---------------------------55

第陸章 附屬裝修工程施工主要作業內容與安全事項------58

6.1防火被覆工程施工安全作業流程----------------------58

6.1.1作業方法要領---------------------------------58

6.1.2作業流程-------------------------------------59

6.1.3作業內容與安全事項---------------------------60

6.2管道間配管(消防水電幹管)安全作業流程--------------62

6.2.1 安全作業流程--------------------------------62

6.2.2 作業內容與安全事項--------------------------63

6.3.天花板內電器設備及線路安裝作業流程---------------64

6.3.1 安全作業流程--------------------------------64

6.3.2 作業內容與安全事項--------------------------65

6.4.水電竣工檢查安全作業流程-------------------------66

6.4.1 安全作業流程--------------------------------66

6.4.2 作業內容與安全事項--------------------------67

6.5.天花板輕鋼架內電器設備安裝及維修安全作業流程-----------68

6.5.1 安全作業流程--------------------------------68

6.5.2 作業內容與安全事項--------------------------69

第柒章 結論----------------------------------------70

附錄一：裝修工程作業安全檢查表------------------------71

附錄二：裝修工程施工安全圖說--------------------------87

第壹章  前言

隨著都市中有效營建腹地日趨減少及國人生活品質日益提升，因此建築物日趨朝向超高樓層及造型多變化之建築工程發展。近幾年來國內針對結構體施工階段勞工高處作業等之安全教育宣導及安全環境之提昇已作諸多之努力，但於後續裝修工程階段常忽略勞工亦有諸多之機會處於不安全之環境，因此如何於裝修階段對諸多變化及複雜之施工項目為勞工提昇其優良安全之工作環境實為現階段之重要課題。

近幾年來營造業處於不景氣階段，本市新建工程工地亦隨經濟不景氣之影響下數量日趨減少，而民間裝修工程自從921地震後有增多之趨勢，根據本處資料統計，自民國八十五年一月一日自九十一年十月底為止，台北市營造業重大職業災害罹災之人數為127人，從發生之階段分析來看，裝修工程階段所佔罹災之人數45人及民間裝修工程所佔罹災之人數為27人，合計罹災之人數為72人，占所有營造業罹災人數百分之五十七，為各施工階段之首。究其所因，除於九十一年四月二十五日勞工安全衛生法施行細則修正將裝修，裝潢，玻璃金屬附件之裝設等事業納入營造業造成營造業職災比例增高外，可能係因目前裝修階段，業主常因成本之考量跳過承攬之營造廠自行發包裝修工程之協力廠商，造成營造廠與裝修工程之承攬地位相同，營造廠對裝修小包無法加以管理，衍生出裝修階段工地勞安設施及責任相互推諉問題重重，另民間裝修工程之業主多為非營造業之公司行號或住戶，經常忽略要求對所屬承包之裝璜公司重視勞工安全及作好相關勞安設施，故民間裝璜工程之工作場所更是危機四伏。

加強裝修工程勞工作業之安全為現階段本處要求之重點。故本處研擬制定施工安全作業標準程序，希望藉此消弭作業時勞工易肇災害之不安全狀況、不安全行為，並加強勞工之基本安全觀念，達到降低職災之目標。

附表一台北市營造業工作場所重大職業災害發生階段統計表(以死亡人數統計)

| 年別 | 85年 | 86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎階段 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 結構體階段 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 31 |
| 裝修階段 | 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 6 | 45 |
| 民間裝修工程 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 27 |
| 其它 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 合計 | 27 | 20 | 17 | 12 | 13 | 21 | 17 | 127 |

第貳章  簡介

2.1 適用範圍

本冊研究重點為建築物裝修工程的安全作業流程，並參考現階段國內施工程序所制訂，對於改善工地現場之安全設備及施工行為方面多所著墨，另針對目前因921地震造成諸多現有建築物外牆裝修作業及室內裝潢作業亦可參酌本手冊內容建立安全之工作環境。以本質安全提昇而言，最重要的還在於如何解析參與裝修工程之事業單位及雇主，如何在工程之「成本、進度、品質」以「安全」為前提之下改善其組織型態及管理機制，並加強施工安全理念營造安全工作場所，如此方能真正落實安全第一的目標。

2.2裝修工程施工之特性

1、作業項目繁多。

2、施工界面複雜。

3、使用之營建機具單純。

4、單項工程勞工需求人數較少。

5、工作環境施工安全較不被重視。

2.3作業組織編制及各級人員之職責

一、常見裝修作業組織編制如圖2.1所示。

圖2.1裝修作業組織編制



圖2.1

二、各相關單位之職責

（一）業主：

1.指示設計單位，須設計合乎法規、合理之勞安設備，並編列足夠之勞安經費專款專用。

2.應就整體工程施工之各承商，成立協議組織，指定工作場所負責人，並授予實權。建議由承攬工程規模最大，或工期最長之單位擔任負原事業單位責任，如營造廠等。

3.若業主未指定其一為協議組織之負責單位，需親自擔任協議組織之會長，並指派專人協調、管理各分包商，並確實監督分包商按標準施工作業流程施工。

（二）屋主：

須告知裝修廠商規劃符合勞工安全法規暨相關營造安全衛生設施標準之適當工作場所、作業項目、設備、施工程序等。並確實要求承攬施工之各承商，妥善設置勞安設備。

（三）設計暨監造單位：

須設計符合勞安暨相關營造安全衛生設施標準之適當工作場所、作業項目、設備等並儘量予以量化。並確實監造承攬施工之各承商，妥善設置勞安設備，並隨施工進度統合施工管理機制。

（四）營造廠：

1.應慎選合格之各裝修工程分項作業承商，協調、管理各分包商，並確實監督分包商按標準施工作業流程施工。

2.嚴格要求所有進場之作業勞工須有受六小時之安全衛生教育訓練及配戴個人防護具，並建立妥善之進場管理制度。

（五）裝修廠商：

1.按設計之安全標準作業程序及標準圖說於現場按圖施作，現場亦須有安全衛生人員在場負責。

2.與各上級指導單位充分配合，並確實監督勞工禁止勞工有不安全之動作。

（六）裝修小包：

現場作業勞工應遵守勞工安全衛生相關法令及工地勞工安全衛生工作守則之規定。

三、各級人員之職責

以下謹就參與作業人員職責作概略說明，於各施工流程中應辦理事項內容，請參考裝修施工分項作業內容與安全事項。

（一）工作場所負責人：

確實督導各級主管人員，每日巡視勞安工作執行情形。

同時擔任協議組織召集人，對平行承商、下游協力商必須執行之勞安工作，應妥善指揮、協調，並劃分權責。

（二）分包商派駐工地負責人：

確實督導各級主管人員每日巡視工程施作情形暨勞安工作執行情形，接受協議組織之負責單位妥善指揮、協調，並劃分權責。

（三）勞工安全衛生人員：

各相關事業單位皆須依法設置，並確實執行下列職務：

1.釐訂職業災害防止計畫，並指導有關部門實施：

如以作業內容可分為水電施工作業災害防止計畫、模板組立作業災害防止計畫、．．等；如以災害類型可分為墜落災害防止計畫、感電災害防止計畫、物體飛落災害防止計畫、物體倒塌、崩塌災害防止計畫、．．等。

2.規劃、督導各部門之勞工安全衛生管理：

規劃並建立工地之勞工安全衛生管理體制及管理措施，如人員、材料、機械設備等進場管理制度、安全衛生檢查管理機制、安全衛生規劃協商機制等，並能獲得業主授與實權，如計價款之核准、違規之處分及扣款等，使能有效管理平行承商及下包商。

3.規劃、督導安全衛生設施之檢點與檢查：

施工前，先由參與施工之各承商及工地指揮人員制訂自動檢查計畫，如水電施工作業檢查計畫、模板組立作業檢查計畫、安全網舖裝、拆除檢查計畫等等，並隨進度檢討、調整。

4.指導、監督有關人員實施巡視、定期檢查、重點檢查及作業環境測定。規劃出滴水不漏之巡查制度，當日有作業之各承商代表及工地指揮人員皆須參與，以確保制度之執行成效。

5.規劃、實施勞工安全衛生教育訓練：

包括一般勞工進場前教育訓練、每日作業前工作環境、危害因素告知等。

6.規劃勞工健康檢查、實施健康管理：

依照勞工健康保護規則規定，規劃勞工健康檢查，並依勞工生理、心理狀態分派工作。

7.督導職業災害調查及處理，辦理職業災害統計。

8.向雇主提供有關勞工安全衛生管理資料及建議。

（四）電氣作業人員

合格牌照之電氣人員按設計之標準作業程序及標準圖說於現場按圖施作及檢測並確認相關作業是否合乎相關法規之規定。

2.4 九十一年裝修工程職災案例彙整

本處特將九十一年度（９１年９月底止）行政院勞工委員會職業災害統計資料中裝修工程發生職災之案例列舉如下，希望能提供給事業單位以及現場作業之勞工參考。

| 序號 | 死 | 傷 | 行業別 | 災害類型 | 媒介物 | 罹災時作業類別 | 工程名稱 | 縣市別 | 發生日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 其他(三角扥架平台) | 防水工李XX施作窗框防水作業踏穿外牆三角扥架夾板墜落致死 | 基隆河整治三期專案國宅新建工程 | 台北市 | 91/1/2 |
| 2 | 1 | 0 | 營造業 | 物體飛落 | 起重機 | 起重機實施副桿組裝作業時副桿衍架掉落鄭XX死亡 | 屋頂之voc處理設備安裝工程 | 竹科所 | 91/1/12 |
| 3 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 屋頂 | 承攬人李XX在三樓作業時墜落致死 | - | 桃園縣 | 91/1/22 |
| 4 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 其他 | 玻璃按裝工詹XX工作時以舊棉繩作攀爬之媒介因棉繩斷裂墜落致死 | 玻璃按裝工程 | 台北市 | 91/1/26 |
| 5 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 開口部份 | 粉刷砌磚工黃XX於捲揚機吊掛磚塊時因女兒強倒塌致墜落致死 | - | 台北縣 | 91/2/4 |
| 6 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 營建物(雨遮) | 鋁窗拆紙工紀XX從事鋁門窗拆紙工程因攀爬外牆不慎墜落致死 | 陽光美墅新建工程工地 | 新竹市 | 91/2/5 |
| 7 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 鐵皮屋頂 | 鐵工侯XX從事鋼浪板安裝工程自鐵皮屋頂邊緣墜落致死 | 住宅車棚鐵厝工程 | 高雄縣 | 91/2/16 |
| 8 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 其他 | 鐵工俞XX從事農舍鐵架新建工程時於攀爬中墜落致死 | 農舍鐵架新建工程 | 台中縣 | 91/2/21 |
| 9 | 1 | 0 | 營造業 | 物體倒塌、崩塌 | 營建物 | 雜工葉XX作業時被倒塌鋼板壓住送醫不治 | 新五路二段二巷路面加封及德泰區零星工程 | 台北縣 | 91/2/23 |
| 10 | 1 | 1 | 營造業 | 物體倒塌、崩塌 | 磚牆 | 臨時工葉XX從事水塔打除作業在拆磚造機房時磚牆倒塌被壓致死另廖XX輕傷 | 梨山新佳陽部落簡易自來水工程 | 台中縣 | 91/2/28 |
| 11 | 1 | 0 | 營造業 | 物體倒塌、崩塌 | 營建物 | 技術員張XX從事挖除水溝污泥時遭水溝旁磚牆倒塌擊中致死 | 排水溝搶救興建工程 | 台北縣 | 91/3/2 |
| 12 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 營造物 | 工地主任張XX從事屋頂彩色鋼板舖設工作中從圖書館四樓處墜落致死 | 921、1022賑災災後校園建築物安全補強後續工程屋頂加蓋鋼架彩色鋼板及鐵門工程 | 台北縣 | 91/3/4 |
| 13 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 屋頂 | 臨時工李XX從事拆除RC牆之打穿作業時清理屋頂水泥塊時墜落致死 | 散裝麥桶拆除工程 | 桃園縣 | 91/3/19 |
| 14 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 屋架 | 勞工張XX於鋼架棚頂上拆除鋼版墜落下方輸送帶洩土斗內致死 | - | 新竹市 | 91/3/22 |
| 15 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 屋頂(甘蔗板) | 裝修工林XX從事屋頂翻修工程時踏穿甘蔗板墜落致死 | 住宅倉庫屋頂翻修工程 | 嘉義縣 | 91/4/23 |
| 16 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 屋頂 | 雇主劉XX及劉XX自營之XX鐵工所視察屋頂抓漏時劉XX不慎踩空屋頂墜落致死 | - | 嘉義縣 | 91/4/24 |
| 17 | 1 | 0 | 營造業 | 物體飛落 | 石材和玻璃 | 專案經理黃XX從事石材放樣及玻璃吊運工作因塔吊剎車故障造成石材及玻璃墜落砸到致死 | 大陸敦化南路辦公大樓工程 | 台北市 | 91/4/29 |
| 18 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 施工架 | 鋼板舖設工張XX工作中由施工架墜落致死 | 吳燈朝住宅新建工程 | 高雄縣 | 91/5/1 |
| 19 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 屋頂、屋架、樑 | 泥作工高XX其姊住宅從事外牆水泥粉刷工程施工中墜落致死 | - | 台中縣 | 91/5/2 |
| 20 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 開口部分 | 合夥人黃XX於施作天花板輕鋼架作業時自施工架墜落致死 | 天花板輕鋼架作業 | 台中市 | 91/5/6 |
| 21 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 屋頂(石棉瓦) | 屋頂維修工尤XX修補廠房屋頂石綿瓦修補工作時墜落致死 | 聯泰磚廠公司廠房屋頂維修工程 | 台北縣 | 91/5/16 |
| 22 | 1 | 0 | 營造業 | 物體倒塌、崩塌 | 營建物 | 雜工洪XX敲除磚牆工作中磚牆倒塌被壓致死 | - | 台北縣 | 91/5/21 |
| 23 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 工作梯 | 勞工蔡XX因從事房屋二樓外牆瓷磚清潔作業不慎從工作梯墜落送醫不治 | - | 台中縣 | 91/5/24 |
| 24 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 屋頂 | 一般工王XX從事拆除屋頂浪板工作時墜落致死 | 房屋整修工程拆除鐵皮屋及垃圾清除工作 | 台中縣 | 91/5/25 |
| 25 | 1 | 2 | 營造業 | 火災 | 甲苯 | 防水工盧XX李XX吳XX施作地面防水時噴燈烘乾地面引起防水材PU之甲苯底漆燃燒三人輕重傷吳XX7/13死亡 | 台北市立體育學院防水工程 | 台北市 | 91/5/26 |
| 26 | 1 | 0 | 營造業 | 感電 | 電線 | 勞工蔡XX用電鑽鎖烤漆浪板螺絲時感電致死 | - | 彰化縣 | 91/5/27 |
| 27 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 梯子 | 勞工林XX於拉設電線時不慎從爬梯跌落送醫不治 | 配電設備改善工程 | 桃園縣 | 91/6/2 |
| 28 | 1 | 0 | 營造業 | 感電 | 電線 | 裝修工許XX使用鑽孔機鑽孔時不慎將牆壁內帶有電源之電線鑽斷感電致死 | 裝潢工程 | 台北市 | 91/6/4 |
| 29 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 屋突頂樓版平台 | 勞工劉XX於屋頂突出樓板從事電氣線路巡檢作業時墜落致死 | 騰富21新建工程 | 台北市 | 91/6/17 |
| 30 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 升降路 | 勞工林XX於工地之一樓電梯出入口自升降路掉落到地下二樓機坑致死 | 康軒文教事業公司新建大樓 | 高雄市 | 91/6/20 |
| 31 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 開口部分 | 文化瓦鋪設工蔡XX施作屋瓦裝設時自四樓墜落致死 | 雙璽特區集合住宅整修工程 | 台南市 | 91/6/22 |
| 32 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 營建物(採光罩) | 粗工吳XX於廟寺二樓屋簷處從事清理碎石工作不慎踏穿塑膠製採光罩墜落致死 | 青山寺屋頂琉璃瓦整修工程 | 高雄縣 | 91/6/26 |
| 33 | 1 | 0 | 營造業 | 感電 | 輸配電線路 | 水電工林XX從事冷凍庫安裝工程配管線路作業感電致死 | - | 桃園縣 | 91/7/3 |
| 34 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 石綿瓦 | 屋頂裝修工廖XX從事屋頂石綿瓦汰換作業踏穿石綿瓦墜落致死 | - | 桃園縣 | 91/7/5 |
| 35 | 1 | 0 | 營造業 | 感電 | 電焊機 | 勞工邱XX於民宅搭建鐵皮屋因交流電焊機漏電感電致死 | - | 苗栗縣 | 91/7/15 |
| 36 | 1 | 0 | 營造業 | 跌倒 | 無媒介物 | 鐵工陳XX焊接遮雨棚之錏製輕型鋼時跌倒送醫不治 | 民宅遮雨棚改善工程 | 宜蘭縣 | 91/7/16 |
| 37 | 1 | 0 | 營造業 | 感電 | 合梯 | 負責人蔡XX從事鐵皮屋烤漆浪板固定作業時感電致死 | 鐵皮屋增建工程 | 台北縣 | 91/7/23 |
| 38 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 開口部分 | 負責人林XX從事屋頂自然通風巡視作業時墜落致死 | - | 桃園縣 | 91/7/23 |
| 39 | 1 | 0 | 營造業 | 感電 | 電氣設備 | 勞工曾X於捷運西門地下街機房區冰水主機室前從事清潔工作時感電致死 | - | 台北市 | 91/7/27 |
| 40 | 1 | 0 | 營造業 | 物體飛落 | 吊掛鉤具 | 杜XX操作吊車吊鋼板舖路時鋼板滑落撞擊吊掛手林慶梓送醫不治 | - | 台北縣 | 91/7/29 |
| 41 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 屋頂、屋架、梁 | 勞工鄧XX從事屋頂漏水整修作業踏破天花板墜落致死 | - | 台北市 | 91/8/2 |
| 42 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 開口部分 | 勞工許XX於屋頂施作浪板舖設踏穿石棉瓦墜落致死 | 屋頂換裝修繕工程 | 台中縣 | 91/8/10 |
| 43 | 1 | 0 | 營造業 | 感電 | 配電盤 | 負責人魏XX在配電室整理電源線時接觸總開關一次側設備裸露處感電致死 | 綜合一館南側景觀工程 | 新竹市 | 91/8/11 |
| 44 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 屋頂 | 雇主吳XX以代工不帶料方式承作屋頂浪型鋼板更換修繕工作不慎墜落致死 | - | 南投縣 | 91/8/12 |
| 45 | 1 | 0 | 營造業 | 待查 | 待查 | 勞工邱XX從事水電線槽架設工作於爬梯上墜落致死 | 水電線槽架設工程 | 新竹縣 | 91/8/14 |
| 46 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 合梯 | 鐵皮屋鎖固工趙XX搭建鐵皮屋時由合梯上墜落致死 | 烤漆浪板鎖固作業 | 台東縣 | 91/8/14 |
| 47 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 施工架 | 雇主孔XX進行鷹架拆除不慎由鷹架墜落致死 | 大樓外牆壁面採彩工程 | 彰化縣 | 91/8/16 |
| 48 | 1 | 0 | 營造業 | 感電 | 輸配電線路 | 雜務工陳XX從事污水管銜接作業因電纜線絕破壞感電死亡 | pvc污水管銜接作業 | 苗栗縣 | 91/8/18 |
| 49 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 開口部分 | 勞工張XX使用二層施工架上搭設木板工作平台進行天花板油漆作業由開口墜落致死 | 迪化污水處理廠提升二級處理工程第三標新建工程 | 台北市 | 91/8/21 |
| 50 | 1 | 0 | 營造業 | 感電 | 空壓機 | 罹災勞工李XX與另一勞工共同進行水切工作以砂輪機切除牆腳鋼板不慎切到後方水管去關水管源頭疑似感電致死 | - | 台北市 | 91/8/22 |
| 51 | 1 | 0 | 營造業 | 物體飛落 | 漏空格子板 | 勞工蕭XX從事捲揚機吊掛漏空格子板時吊掛物掉落壓傷送醫不治 | - | 台中縣 | 91/8/22 |
| 52 | 1 | 0 | 營造業 | 被夾、被捲 | 移動式起重機 | 勞工洪陳XX從事油漆作業被夾於固定式起重機與建物間隙墜落致死 | 慶富造船公司B棟廠房 | 高雄市 | 91/8/30 |
| 53 | 1 | 0 | 營造業 | 感電 | 電氣線路 | 水電工謝XX欲剪除部份電氣線路時感電送醫不治 | - | 台中縣 | 91/9/1 |
| 54 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 屋頂 | 勞工李XX進行屋頂維修作業時由屋頂墜落送醫不治 | 屋頂整修工程 | 嘉義縣 | 91/9/4 |
| 55 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 營建物 | 雇主黃XX執行配線工作時不慎從頂樓踏穿墜落致死 | - | 台北縣 | 91/9/13 |
| 56 | 1 | 0 | 營造業 | 感電 | 輸配電線路 | 勞工湯XX工作時感電致死 | - | 桃園縣 | 91/9/14 |
| 57 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 開口部分 | 雇主張XX從事民宅三樓增建工地墜落致死 | 民宅三樓增建工程 | 台南縣 | 91/9/17 |
| 58 | 1 | 0 | 營造業 | 墜落、滾落 | 屋頂 | 勞工郭XX進行鐵皮屋拆除作業時不慎自屋頂墜落致死 | - | 花蓮縣 | 91/9/17 |

統計上述本年度九月底止全國裝修工程之職災案例，以災害類型資料統計分析如下圖所示：

由以上之統計圖表顯示、在所有災害類型中以墜落滾落發生之災害次數59％佔最多，其次為感電19％，其它災害類型均小於10％，故裝修階段墜落及感電為本處制定本手冊加強宣導及要求之重點。

第參章  裝修工程之主要作業項目及安全注意事項

3.1裝修工程之主要作業項目

3.1.1外牆裝修工程：

1.帷幕牆工程

2.外牆石材工程

3.外牆裝修回搭架工程

3.1.2室內裝修工程：

1.泥作工程

2.室內油漆工程

3.天花板工程

4.輕隔間工程

3.1.3附屬裝修工程：

1.防火被覆工程

2.管道間配管工程

3.樓版水平配管（電纜托架）工程

4.天花板內電器設備及線路安裝工程

5.天花板輕鋼架內線路檢修工程

3.2裝修工程主要施工項目之安全事項

| 裝修工程主要作業項目 | 施工項目 | 安全事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 外牆裝修工程 | 外牆帷幕牆施工安全作業 | 作業中需禁止作業人員進入作業範圍內， 作業人員安裝時需使用安全帶。 鎖固組立作業需於高處作業時，需使用室內移動式施工架。 因帷幕牆作業而需要切斷施工架繫牆桿時，施工架應與建築物妥實連接或以斜撐作適當而充分之支撐。 遵守移動式起重機暨捲揚機安全作業流程。 | 設施規則225、281條 營造標準38條 |
|  |  | 外牆石材工程施工安全作業 | 材料堆置應防止倒塌或掉落。 使用電動捲揚機應檢點。 3.電焊機需裝設自動電擊防止裝置、安全母索供作業人員電焊時使用。 4.確認電焊機電源接於漏電斷路器之二次側。 5.外牆作業人員高度超過2公尺須配掛安全帶。 | 設施規則243、250、281條 |
|  |  | 外牆裝修回搭架施工安全作業 | 施工架與結構物妥實連接或以斜撐作適當而充分之支撐。 施工架兩側應架設交叉拉桿。 施工架與結構物之間隙應每兩層架以長條型安全網鋪滿。 施工架之工作台應以水平架鋪滿。 外牆作業人員高度超過2公尺須配掛安全帶。 | 營造標準19、45條 設施規則281條 |
|  | 室內 | 泥作工程施工安全作業 | 進行泥作施工時。若在電梯口進行吊料作業。 打開護欄前須配掛安全帶，及關妥護欄後使可解開安全帶，此外在各層電梯開口處應加裝護欄（含自動上鎖裝置）及安全帶扣環，以防止作業勞工墜落。 使用合梯應注意其材質不得有顯著損傷。梯腳與地面之角度應在75度以內不可滑溜，且兩梯腳間有繫材扣牢。 使用室內移動式施工架進行作業時，須符合移動式施工架作業之規定。 | 設施規則281條 營造標準19、條 設施規則225、229、230條 |
|  | 裝修工程 | 室內油漆工程施工安全作業 | 使用合梯作業時，人員不可於合梯上移動，梯腳與地面之角度應在75度以內，且兩梯腳間有繫材扣牢。 於侷限空間作業時，應有適當之通風、換氣設備，以防止缺氧及有害氣體之危害。 產生易燃性之物質，應遠離明火、加熱器或其他火源發生之虞之裝置，並應嚴禁煙火。 有缺氧及有害物中毒之危害時，應使勞工確實使用安全帽、並置備呼叫器工勞工使用。 | 設施規則229、230條 設施規則295條 營造標準12條 |
|  |  | 天花板工程施工安全作業 | 1.使用合梯作業時，人員不可於合梯上移動，梯腳與地面之角度應在75度以內，且兩梯腳間有繫材扣牢。 2.切割用之加工機械應設置護欄或護罩 3.電動機具使用前應檢驗，線路應設漏電斷路器。 | 設施規則229、230條 設施規則43、243條 |
|  |  | 輕隔間工程施工安全作業 | 1.使用合梯作業時，人員不可於合梯上移動，梯腳與地面之角度應在75度以內，且兩梯腳間有繫材扣牢。 2.切割用之加工機械應設置護欄或護罩 3.電動機具使用前應檢驗，線路應設漏電斷路器。 4.高度超過2公尺以上作業需以架設施工架等方式施工。 | 設施規則229、230條 設施規則43、243條 設施規則225條 |
|  |  | 防火被覆工程施工安全作業 | 以室內移動式施工架進行防火被覆作業時，須符合移動式施工架作業之規定。 使用室內移動式施工架加懸臂工作平台施作邊樑批覆時，可利用可調式鋼管固定於施工平台上四個角落並鎖住固定，以避免施工架請傾倒。 進行作業時勞工大部份於施工架外側之情形。避免人員墜落危害，人員應配掛安全帶作為防護措施。 勞工應確實使用口罩、防護眼鏡等適當之防護具。 | 設施規則229條 設施規則281條 |
|  | 附屬裝修工程 | 管道間配管（消防水電幹管）安全作業 | 1.電焊機需裝設自動電擊防止裝置、安全母索供作業人員電焊時使用。 2.確認電焊機電源接於漏電斷路器之二次側。 3.確認電焊機之工作電流、電壓充足穩定供應以求合理之焊接速度。 4.電焊機焊接炳應有相當之絕緣耐力及耐熱性。 5.電焊機放置之平台或接電人員其接電動線周圍有高度二公尺以上之開口時，須有護欄或安全母索，且使人員配帶安全帶。 6.二公尺以上高度作業需搭設施工架。 使用合梯作業時，人員不可於合梯上移動，梯腳與地面之角度應在75度以內，且兩梯腳間有繫材扣牢。 | 設施規則225、230、239、250條 營造標準19條 |
|  |  | 樓版水平配管（電纜托架）安全作業 | 1.安裝動線規劃完整，障礙物清除，材料搬運至最適當之位置，減少搬運時間。 2.主管應妥善規劃作業方法及人員分配，每一施工點至少需二人以上共同作業。 3.材料搬運至施工架上暫存，應考慮數量及穩固性，不可影響作業人員之安全顧慮。 4.二人以上共同作業，應指定一人為領班發號司令。 5.二公尺以上高度作業需搭設施工架。 6.使用合梯作業時，人員不可於合梯上移動，梯腳與地面之角度應在75度以內，且兩梯腳間有繫材扣牢。 | 設施規則225、230條 |
|  |  | 天花板內電器設備及線路安裝作業 | 1.需確定天花板內無活線作業。 2.電器設備之規格、廠牌、位置及安裝位置。 3.線路迴路、線徑及配置位置。 4.工程師分配及指揮勞工作業，及勞安宣導。 5.工程師須檢查作業勞工之器具、工具、安全 帽及安全帶，並汰除不良品。 6.向之移動須利用安全上下設備如工作台之爬 梯。 7.水平向之移動須利用設有安全護欄之通道，或水 8.水平安全母索掛安全帶移動至作業定位。 9.使用合梯作業時，人員不可於合梯上移動，梯腳與地面之角度應在75度以內，且兩梯腳間有繫材扣牢。 | 設施規則225、230條 |
|  |  | 水電竣工檢查安全作業 | 1.機電操作人員會同驗收人員依設計施工圖核對機電設備數量&位置。 2.勞安人員查核機電設備位置應設防止感電之護圍或絕緣被覆。 3.對各項機電設備與保護協調設備做靜態電流&絕緣測試。 4.若有貫穿各項機電設備與保護協調設備絕緣層需立即更換新品，以防止電氣危害之發生。 5.檢驗總配電開關箱之工作電壓與電流是否正常，以求合理之運轉試車。 6.從總配電開關箱送電至機電設備閞關之電源側。 |  |
|  |  | 天花板輕鋼架內線路檢修安全作業 | 1.需有合格之電匠人員在場指揮監督。 2.確認施工範圍內無活線作業。 3.施工人員需配戴個人安全防護具(如絕緣手套、絕緣鞋等)。 4.需使用符合國家標準之合梯。 5.二公尺以上高度作業需搭設移動式施工架。 | 設施規則225、230條 |

第肆章  外牆裝修工程施工主要作業內容與安全事項

4.1外牆帷幕牆施工安全作業流程

4.1.1作業方法要領

| 作 業 | 項 目 | 要 領 |
| --- | --- | --- |
| 設定水平、垂直、基準點 | 以墨線及鋼線定出基準點 | 以垂直儀經放樣孔定出放樣十字線 |
|  |  | 再依圖面定出基準線 |
| 一次鐵件預埋 | 固定一次鐵件 | 以電焊機將鐵件銲接於鋼筋上或鋼樑上 |
| 帷幕牆放樣 | 定出分格線 | 以經緯儀.垂直儀定出分層分格線 |
| 二次鐵件安裝 | 定出橫向及垂線方向 | 以放樣線定出鐵件位置 |
|  | 調進出位置 | 調整位置 |
| 安裝機具及材料進場 | 按裝機具進場 | 按裝機具檢查 |
|  | 材料分層放置 | 以固定式起重機將材料分層放置 |
| 帷幕牆安裝 | 板片安裝假固定 | 先用螺栓將板片假固定 |
|  | 板片位置調整 | 依放樣位置將板片確實固定 |
|  | 板片鐵件固定 | 將固定位置以電銲機銲接牢固 |
| 層間作業 | 層間防水.防火作業 | 於層間施作防水防火材填塞 |
| 清潔外觀 | 外觀清潔 | 以洗窗機清潔外牆 |
| 驗收 | 業主驗收 |  |
| 4.1.2作業流程 |

4.1.3作業內容與安全事項

| 作業步驟 | 作業內容及安全注意事項 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 安全整備 | 1.樓板外緣須有安全欄杆或安全母索設置。 2.樓地板內部開口須設置安全欄杆。 3.勞工進場前需實施六小時安全衛生教育訓練。 4.設置合格安衛人員。 5.定期健康檢查。 6.起重機須有合格證照。 7. 作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作手套等)。 |  |
| 設定水平、垂直基準點 | 1.樓板外緣須設置安全欄杆或安全母索。 2. 作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作手套等)。 3.設置合格安衛人員。 |  |
| 一次鐵件預埋(依放樣位置將鐵件固定於鐵筋或鋼樑上) | 1.手工具檢查是否已綁固於腰帶等防飛落措施。 2.作業範圍禁止人員進入。 3.須接於漏電斷路器之二次側,機具外觀及電源之絕緣被覆良好。 4.焊接時須有焊道承接盒 。 5.銲接時注意火花。 6.滅火器須放置於指定位置。 7.需有合格證照之焊作業人員。 8.電焊機需設置自動電擊防止裝置。 9.電線須架高,電氣設備須接地。 10.自動檢查表。 11.設置合格安衛人員。 |  |
| 二次鐵件安裝 | 1.二公尺以上高處作業需搭設符合規定之施工架。 2.使用之合梯需符合CNS之標準。 3.手工具檢查是否已綁固於腰帶等防飛落措施。 4. 作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作手套等)。 5.自動檢查表。 6.設置合格安衛人員。 |  |
| 安裝機具及材料進場 | 1.起重機操作人員、吊掛作業人員、指揮人員須在場。 2.吊掛用鋼索、扣環須具足夠度,且外觀不得變形、吊勾須具防滑舌片。 3.運載台車須有防滑裝置。 4.物料堆置不得超過1.8公尺且堆置需整齊。 5.自動檢查表。 6.設置合格安衛人員。 7.使用移動式起重機需有合格証。 |  |
| 帷幕牆安裝 | 1.作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作手套等)。 2.樓板外緣拆除臨時護欄須有安全母索設置。 3. 吊掛用鋼索、扣環須具足夠強度,且外觀不得變形、吊勾須具防滑舌片。 4.手工具檢查是否已綁固於腰帶等防飛落措施 5. 作業範圍禁止人員進入 6.起重機或捲楊機操作人員、吊掛作業人員、指揮人員須在場監督指輝。 7.自動檢查表。 8.設置合格安衛人員。 |  |
| 層間防水、防火層作業 | 1. 作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作手套等)。 2.設置合格安衛人員。 3.自動檢查表。 |  |
| 清潔外觀 | 1. 施工人員需確實要求佩戴安全帽及安全帶、安全索並吊掛於吊籠上及吊掛於另一由樓頂而下之垂直安全母索,有雙重之保障以維安全。 2.洗窗機(吊籠)及操作手須有合格證。 3.自動檢查表。 4.設置合格安衛人員。 |  |
| 驗收 |  |  |

4.2外牆石材施工安全作業流程

| 4.2.1作業方法要領(石材工程) |
| --- |
| 作 業 | 項 目 | 要 領 |
| 場地清理 | 施工面清除 | 石材舖貼施工面清理(含平整度修飾) |
| 石材搬運 | 石材進場 | 石材從加工廠運到工地現場 |
|  | 石材堆置 | 利用人力將石材逐片運搬下車 |
|  | 石材小搬運 | 將石材搬到欲施工面的附近 |
|  | 水泥砂進場 | 將石材施工所需之水泥、砂運送到施工區域旁 |
| 石材舖貼 | 放樣作業 | 施工面量測尺寸放樣配合石材尺寸 |
|  | 水泥砂拌合 | 將水泥砂充分拌合加水呈水泥砂漿狀態使用 |
|  | 牆面貼石材 | 將石材利用小型捲揚機吊掛至定位與鐵件結合、 |
|  | 地面舖石材 | 將石材舖設於地坪底層使用水泥砂漿舖設 |
| 板面抹填縫 | 石材抹縫 | 將石材粉抹縫於石材縫 |
|  | 石材崁縫 | 將矽力康填縫材於石材牆縫 |
| 保護措施 | 舖設保護板 | 石材完成面張舖塑膠板保護 |

4.2.2作業流程

以流程圖表示作業先後順序(需註明各階段安全衛生設備及措施)

4.2.3作業內容與安全事項

| 外牆石材安裝安全 | 作業步驟 | 作業內容及安全事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 場地清理及安全整備 | 1.個人防護具安全帽、安全帶、手套、服裝等。 2.搭設外牆施工架應符合規定、護欄應設欄桿90cm以上，腳踏板應舖滿。 3.施工架上不得使用梯子、合梯、踏凳從事作業。 4.實施自動檢查表。 5. 設置合格安衛人員。 6.勞工進場前需受六小時安全衛生教育訓練。 7. 施工架組配作業主管需在場。 8.施工架需有安全上下設備。 |  |
|  | 石材搬運 | 1.材料堆置勿超過1.8公尺。 2.堆高機檢驗合格。 3.堆高機人員須有證照。 4.材料堆置勿影響施工動線。 5.設置合格安衛人員。 6.實施自動檢查 |  |
|  | 花崗石吊裝 | 1.電氣人員須有合格證照。 2.安衛人員須在場監督。 3.設置漏電斷路器。 4.電氣設備需接地、電線須架高。 5.捲揚機須事前檢點並標示最高荷重。 6.吊掛用鋼索、扣環須具足夠強度,且外觀不得變形、吊勾須具防滑舌片。 7.施工人員需確實配戴安全帽及配掛安全帶。 8.花崗石吊裝之下方是否設置警示區且保持掙空，禁止人員在其下工作。 9.實施自動檢查。 |  |
|  | 板面抹填縫 | 1.施工人員需確實配掛安全帶及安全帽等。 2.安衛人員須在場監督。 3.實施自動檢查。 4.手工具檢查是否已綁固於腰帶等防飛落措施。 |  |
|  | 施工架拆除 | 設置警戒區。 拆除人員應確實繫掛安全帶。 依順序拆除及檢查繫桿有否牢固。 拆除時應每拆一層繫桿,再拆該層施工架。 5.施工架組配作業主管需在場。 |  |

4.3外牆裝修回搭架施工安全作業流程

有關建築新建工程外牆施工架搭拆作業已於本處編訂之施工架安全技術手冊詳述，在此不再重覆贅述，本節僅對外牆裝修回搭架組拆作業流程及安全事項提供事業單位參酌。

# 4.3.1回搭施工架組裝作業

4.3.1.1回搭施工架組裝作業流程

回搭施工架之搭設作業因其固定方式分成三種施工情況，一為以鋼管斜撐固定（五層架以下），一為以鋼索固定及另一為窗台或窗戶開口固定，包括材料檢點、按裝立架、橫架、交叉拉桿及上下設備等作業，其流程圖可參照下圖。

# 回搭施工架組裝作業流程（五層以下）

按裝二層兩端及中間立架                 按裝斜撐

按裝樓梯

回搭施工架組裝作業流程

按裝二層兩端及中間立架

按裝樓梯

防塵網架設

4.3.2施工主要作業內容與安全事項

|  | 作業步驟 | 作業內容及安全注意事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回搭施工架組裝 | 施工架進場 | 1.施工架之堆積不得妨礙作業人員或阻礙主要之通道。 2.施工架於預定之規劃位置區應堆放平穩整齊。 3.施工架之搬運或移動時應注意作業人員正確之搬運動作。 4.作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作套)。 5.使用起重機或吊運卡車進行吊掛作業時，起重機或吊運卡車應 具有檢查合格之證明文件另操作人員應具有操作訓練結業合格 證書、吊掛人員亦應具有安全衛生訓練合格之結業證書。 | 勞工安全衛生法第8、15條 勞工安全衛生設施規則第153、155、159條 營造安全衛生設施標準第29、31、35條 |
|  | 第一層施工架(立架)組裝 | 1.作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作手套)。 2.開口邊緣應設置防護護欄或封閉。 3.施工架組配作業主管須在場指揮勞工作業。 4.將立架組裝於調整基座內，以利傾斜之調整。 5.立架組裝完成後應將制式之連接插銷確實安插於鷹架鋼管。 6.立架組裝完成後以一手扶住鷹架鋼管，另一手安裝水平交叉拉 桿，施工架之兩側均須裝設水平交叉拉桿。 | 勞工安全衛生設施規則第90條 勞工安全衛生設施規則第99條 |
|  | 第一層施工架(踏板)組裝 | 1.作業人員組裝水平踏板時，應注意舉起踏板之重心以防鬆落傷人。 2.組裝踏板時身體應面向組裝之立架並先組配正向踏板扣環固定後，再轉向組裝另一側之踏板扣環。 3.踏板安裝後應再檢視舖設後之平坦與穩固性。 |  |
|  | 第二層施工架(立架)組裝 | 1.作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作手套)。 2.施工架組配作業主管須在場指揮勞工作業。 3.第二層立架組裝完成後應將制式之連接插銷確實安插於鷹架鋼 管。 4.立架組裝完成後以一手扶住鷹架鋼管，另一手安裝水平交叉拉 桿，施工架之兩側均須裝設水平交叉拉桿。 | 勞工安全衛生設施規則第90條 勞工安全衛生設施規則第99條 |
|  | 第二層施工架(踏板)組裝 | 1.作業人員組裝水平踏板時，應注意舉起踏板之重心以防鬆落傷 人。 2.組裝踏板時身體應面向組裝之立架並先組配正向踏板扣環固定 後，再轉向組裝另一側之踏板扣環。 3.踏板安裝後應再檢視舖設後之平坦與穩固性。 |  |
| 回搭施工架組裝 | 安全母索裝設 | 1.第二層施工架(踏板)組裝完成後，於第二層施工架(立架)上裝 設緊結器。 2.於緊結器之兩端裝設安全母索(安全母索須符合規定公稱直徑 9mm以上之鋼索)，架設之支撐點間距不大於35公尺，另其兩支 撐點之中心點以75公斤之力下壓時，其下垂距離不大於64公 分。 3.安全母索裝設之高度以腰部至肩部為宜(離踏板高約1.1公 尺)。 | 勞工安全衛生設施規則第281條 營造安全衛生設施標準第41條 營造安全衛生設施標準第19條 |
|  | 第三層施工架(立架)組裝 | 1.作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作手 套)。 2.施工架組配作業主管須在場指揮勞工作業。 3.在組配第三層施工架時應設置安全母索，作業人員在第二層施 工架上先架設第三層立架，並安裝附工作板橫架將安全母索裝 置於橫架上後始可安裝第三層施工架兩端最外側之交叉拉桿， 再架設安全母索，作業人員應將安全帶勾掛於下層施工架作 業。 4.第三層立架組裝完成後即裝設上下設備，使施工架組配作業人 員利用設備上下樓層。 | 勞工安全衛生設施規則第90條 勞工安全衛生設施規則第99條 營造安全衛生設施標準第45條 |
|  | 斜撐固定 | 1.施工架第三層裝設完成後以萬向接頭將1 1/2〞鋼管斜撐與地面妥實連接且強度須足夠。 | 營造安全衛生設施標準第45條 |
|  | 鋼索固定 | 1.施工架第三層裝設完成後每二組架由結構體頂層垂放9mm鋼索與地面妥實連接且強度須足夠，各層施工架組立完成需確實與鋼索固定。 | 營造安全衛生設施標準第45條 |
|  | 施工架與外牆安全防護網舖設 | 1.施工架組裝完成後應與構造物間之間隙於每兩層架以長條型安 全網舖滿。 上架裝設安全防護網作業人員應確實使用各類防護用具(安全 帽、安全帶、工作手套)。 | 營造安全衛生設施標準第19條 營工安全衛生設施規則第281條 |
|  | 掛置防塵網 | 1.作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作手 套)。 2.施工架組配作業主管須在場指揮勞工作業。 3.防塵網掛置作業人員須利用設備上下樓層。 4.防塵網掛置固定於施工架上。 | 勞工安全衛生設施規則第281條 營造安全衛生設施標準第41條 |
|  | 施工架裝設完成 |  |  |

# 4.3.2  回搭施工架拆卸作業

4.3.2.1回搭施工架拆卸作業流程

回搭施工架之拆卸作業因其固定方式分成三種施工情況，一為以鋼管斜撐固定（五層架以下），一為以鋼索固定及另一為窗台或窗戶開口固定，包括拆除防塵網、立架、橫架、交叉拉桿、樓梯及繫牆桿等作業，其流程圖可參照下圖。

回搭施工架拆卸作業流程（五層以下）

樓梯、鋼管扶手拆除	樓梯、鋼管扶手拆除

回搭施工架拆卸作業流程

樓梯、鋼管扶手拆除	樓梯、鋼管扶手拆除

4.3.2.2施工主要作業內容與安全事項

|  | 作業步驟 | 作業內容及安全注意事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回搭施工架拆卸 | 防塵網拆除 | 1.作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作手 套)。 2.施工架組配作業主管須在場指揮勞工作業。 3.防塵網掛置作業人員須利用設備上下樓層。 4.分段拆剪施工架上防塵網掛置固定點，並以繩索慢慢吊放至地 面樓層。 5.拆除後之防塵網堆放至預定之規劃位置區置放。 | 勞工安全衛生設施規則第281條 營造安全衛生設施標準第41條 |
|  | 施工架與外牆安全防護網拆除 | 1.上架拆除安全防護網作業人員應確實使用各類防護用具(安全 帽、安全帶、工作手套)。 2.分段拆剪施工架上與外牆間之安全防護網。 | 營造安全衛生設施標準第19條 營造安全衛生設施規則第281條 |
|  | 斜撐拆除 | 1.施工架拆除至第三層時，再將以萬向接頭將1 1/2〞鋼管斜撐與地面連接之斜撐拆除。 | 營造安全衛生設施標準第45條 |
|  | 鋼索拆除 | 1.欲拆除各層施工架時，方可拆除當層架與結構體頂層垂放9mm鋼索與地面連接之鋼索固定點。 | 營造安全衛生設施標準第45條 |
|  | 施工架(踏板) 拆除 | 1.作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作手 套)。 2.施工架組配作業主管須在場指揮勞工作業。 3.作業人員拆除水平踏板時，應注意舉起踏板之重心以防鬆脫掉 落傷人。 4.拆除後之踏板以繩索緩慢吊放至地面樓層。 | 勞工安全衛生設施規則第90條 勞工安全衛生設施規則第99條 |
|  | 水平交叉拉桿拆除 | 1.作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作手 套)。 2.施工架組配作業主管須在場指揮勞工作業。 拆除時以一手扶住鷹架鋼管，另一手拆除水平交叉拉桿。 拆除後之水平交叉拉桿以繩索緩慢吊放至地面樓層。 | 勞工安全衛生設施規則第90條 勞工安全衛生設施規則第99條 |
| 回搭施工架拆卸 | 安全母索拆除 | 1.作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作手 套)。 2.安全母索拆除時作業人員以安全帶扣住下一層之安全母索以防 墜落發生。 3.拆除安全母索緊結器，回收安全母索並以繩索緩慢吊放至地面 樓層。 | 勞工安全衛生設施規則第90條 勞工安全衛生設施規則第99條 |
|  | 施工架(立架) 拆除 | 1.作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作手 套)。 2.施工架組配作業主管須在場指揮勞工作業。 3.作業人員將安全帶繫於下層施工架上之安全母索再拆除當層施 工架(立架)。 | 勞工安全衛生設施規則第90條 勞工安全衛生設施規則第99條 營造安全衛生設施標準第45條 |
|  | 上下設備拆除 | 1.作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作手 套)。 2.施工架組配作業主管須在場指揮勞工作業。 3.作業人員將拆除後之上下設備(便梯)以繩索緩慢吊放至地面樓層。 | 勞工安全衛生設施規則第90條 勞工安全衛生設施規則第99條 營造安全衛生設施標準第45條 |
|  | 拆除後施工架之堆放 | 1.拆除後之施工架堆積不得妨礙作業人員或阻礙主要之通道。 2.拆除後之施工架於預定之規劃位置區應堆放平穩整齊。 3.拆除後之施工架之搬運或移動時應注意作業人員正確之搬運動 作。 4.作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作套)。 5.使用起重機或吊運卡車進行吊掛搬運作業時，起重機或吊運卡 車應具有檢查合格之證明文件另操作人員應具有操作訓練結業 合格證書、吊掛人員亦應具有安全衛生訓練合格之結業證書。 | 勞工安全衛生法第8、15條 勞工安全衛生設施規則第153、155、159條 營造安全衛生設施標準第29、31、35條 |
|  | 施工架拆除完成 |  |  |

第伍章  室內裝修工程施工主要作業內容與安全事項

5.1泥作工程施工安全作業流程

| 5.1.1.作業方法要領(泥作工程) |
| --- |
| 作 業 | 項 目 | 要 領 |
| 材料載運堆置 | 動線規劃 | 進場前規劃材料運載動線、堆置位置 |
|  | 分層載放 | 以施工電梯將材料分層放置 |
| 粉刷面整平 | 粉刷面清除 | 以鐵剪、鐵鎚清除木屑鐵線 |
| 放樣 | 水平基線及輔助線設定 | 於牆面及柱面FL100〜150彈出水平線 |
|  | 粉刷線設定 | 牆及柱面之粉刷線於距粉刷面10〜15㎝彈設 |
|  | 灰誌製作 | 依地面粉刷線指示，用吊線為基準黏上灰誌 |
| 粉刷前處理 | 完全清除粉刷面 | 清除凹凸之雜物 |
|  | 粉刷前濕潤 | 粉刷前一天用水濕潤 |
| 水泥砂漿粉底 | 水泥砂漿拌合 | 水泥與砂拌合用機械拌合1〜2分鐘 |
|  | 粉刷前濕潤 | 粉刷前1〜2小時適當濕潤 |
|  | 塗抹水泥砂漿 | 用鏝刀塗抹水泥砂漿 |
| 水泥粉光或面材舖設 | 塗抹水泥砂漿或黏著劑 | 以鏝刀塗水泥砂漿或黏著劑 |
|  | 面材舖設 | 以木槌輕敲面材，貼於牆面` |
| 抹縫及清潔 | 抹縫及清潔 | 以填縫劑抹縫及用水清潔 |

5.1.2作業程序(泥作工程)

以流程圖表示作業先後順序(需註明各階段安全衛生設備及措施)

5.1.3作業內容與安全事項

| 泥作工程施工安全 | 作業步驟 | 作業內容及安全事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安全整備 | 1.個人防護具安全帽、安全帶、手套、服裝等。 2.施工架應符合規定、護欄應設欄桿90cm以上，腳板應舖滿。 3.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 4.實施自動檢查表。 5. 設置合格安衛人員。 6.勞工進場前需受六小時安全衛生教育訓練。 7.需置備合乎CNS國家標準之合梯。 |  |
|  | 粉刷面整平 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.二公尺以上高處作業需搭設符合規定之施工架。 4.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 5.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 6.須確實配帶個人防護具安全帽、安全帶、手套、服裝等。 7. 施工架應符合規定、施工平台應設護欄90cm以上，腳踏板應舖滿。 |  |
|  | 灰誌點施作 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.須確實配帶個人防護具安全帽、安全帶、手套、服裝等。 6.施工架應符合規定、施工平台應設護欄90cm以上，腳踏板應舖滿。 |  |
|  | 水泥砂漿攪拌及粉底 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.二公尺以上高處作業需搭設符合規定之施工架。 5.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 6.須確實配帶個人防護具安全帽、安全帶、手套、服裝等。 7.施工架應符合規定、施工平台應設護欄90cm以上，腳踏板應舖滿。 8.臨時用電需經漏電斷路器。 9.電線應架高、損壞需更新、插頭不可用裸線接頭。 10.電氣人員需有合格證照。 11.抽排風設備。 12.電氣設備須接地。 13.照明須充足。 |  |
|  | 水泥粉光或面材舖設 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.須確實配帶個人防護具安全帽、安全帶、手套、服裝等。 6.施工架應符合規定、施工平台應設護欄90cm以上，腳踏板應舖滿。 7.臨時用電需經漏電斷路器。 8.電線架高、損壞更新、插頭不可用裸線接頭。 9.電氣人員需有合格證照。 10.地下室侷限空間作業需設置氣體偵測計。 11.電氣設備須接地。 12.照明須充足。 |  |
|  | 抹縫及清潔 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.須確實配帶個人防護具安全帽、安全帶、手套、服裝等。 6. 施工架應符合規定、施工平台應設護欄90cm以上，腳踏板應舖滿。 7. 地下室侷限空間作業需設置氣體偵測計。。 8.電氣設備須接地。 9.照明須充足。 |  |

5.2室內油漆工程施工安全作業流程

| 5.2.1.作業方法要領(油漆工程) |
| --- |
| 作 業 | 項 目 | 要 領 |
| 前置作業 | 現場勘驗 | 清楚了解現場動線 |
|  | 樣品屋 | 為日後工程需依其品質施工 |
|  | 樣品確認 | 經工務所確認後於施工前調製樣板，經建築師或甲方簽認，做為日後驗收之依據。 |
| 材料進場 | 材料卸置 | 擇一適當卸置場，並清理乾淨。 |
|  | 材料檢查 | 須為合約規定或甲方認可之廠牌，並符中國國家標準，附有正字標記者。 |
|  | 材料存放 | 地點須保持乾燥，並應離地面約10㎝之墊板上，並置滅火器。 |
| 清理、備具、保護 | 表面清潔 | 油漆面凸出物刮除 |
|  | 準備機具 | 備齊各類塗裝毛刷工具及安全衛生設備配帶與架設 |
|  | 完成物保護 | 已完成之五金、電器裝備及類似之附屬物，須妥加保護，以免油漆污染，必要時得予拆除，俟完成後再予重裝。 |
| 油漆塗裝 | 施工中防護 | 施工中出入口應設警示護欄，防止閒雜人畜闖入造成污損。 |
|  |  | 高度2公尺以上之作業，必要時應搭架施工架以利工進。 |
|  |  | 避免在密閉室內施工以防中毒。 |
|  |  | 施工中除標的物外，對其他地方不得沾到油漆。 |
|  | 施工後防護 | 施工後出入口應設警示護欄。 |
|  |  | 大面積油漆面周圍應圍以黃色警示布條或圍欄 |
|  |  | 安全梯間油漆部份應加以適當防護避免污損 |
|  |  | 注意門窗起閉，加速乾燥，避免雨水打濕。 |
| 施工檢查 | 施工中檢驗 | 底面處理檢驗，毛刷塗刷施工檢驗 |
|  |  | 材料卸置場有否乾淨，是分類整齊置放，滅火器是否置妥，警示護欄是否定位，各人安全裝備有否裝帶整齊。 |
|  |  | 施工區環境清潔、廢棄物於工畢有否運棄清理確實。 |
|  | 缺失記錄、督促改善 | 每工作天隨時檢驗各項工作之作業方法並檢查記錄，其缺失督促施工人員立即改正。 |

5.2.2.作業流程(油漆工程)

以流程圖表示作業先後順序(需註明各階段安全衛生設備及措施)

5.2.3作業內容與安全事項

| 油漆工程施工安全 | 作業步驟 | 作業內容及安全事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 前置作業 | 1.個人防護具安全帽、安全帶、手套、服裝等。 2.2公尺以上高度作業需搭設施工架。 3.施工架應符合規定、施工平台應設護欄90cm以上，腳踏板應舖滿。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.實施自動檢查表。 6. 設置合格安衛人員。 7.勞工進場前需受六小時安全衛生教育訓練。 8.需置備合乎CNS國家標準之合梯。 |  |
|  | 材料進場 | 1.卸置場須保持乾燥。 2.物品應置放約10㎝墊板上。 3.物品須整齊分類置放。 4.設置足夠之滅火器或滅火設備。 5.應指派專人在場監督作業。 6.物料堆置場應設立警示標誌。 7.設置合格安衛人員。 8.物置區禁止電焊作業。 9.作業前之教育訓練及 體檢。 10.實施自動檢查表。 11.物品堆置不得超過1.8公尺。 |  |
|  | 油漆塗裝 | 1.勞工需配帶防塵口罩、安全帽。 2.施工地區出入口設警示護欄。 3.高度2.0公尺以上之作業需搭設施工架，並戴安全帶。 4.避免於閉密室內施工並設置抽風機。 5.梯間部份加以適當防護。 6.大面積油漆面周圍應圍以黃色警示布條或圍欄。 7.注意門窗起閉，避免雨水打濕。 8.樓板開口設置安全護蓋。 9.用電須設置漏電斷路器。 10.設置四用氣體檢測器。 11.使用電線須高架、電氣設備須接地。 12.合格電氣人員協助作業。 13.設置缺氧作業主管。 14.使用合乎CNS國家標準之合梯。 |  |
|  | 工作場所清理 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.須確實配帶個人防護具例如防塵口罩、安全帽、安全帶、手套、服裝等。 6.施工架應符合規定、施工平台應設護欄90cm以上，腳踏板應舖滿。 7.抽排風設備。 8.電氣設備須接地。 9.照明須充足。 |  |

5.3室內天花板工程施工安全作業流程

| 5.3.1.作業方法要領 |
| --- |
| 作 業 | 項 目 | 要 領 |
| 材料進場 | 現場清理 | 於進場前一日，將車輛停放處障礙清除 |
|  | 交通控制 | 車輛進場定位時，實施交通控制 |
|  | 規格檢查 | 查對材料是否與圖面規格、尺寸相同 |
|  | 材料搬運 | 以堆高機將材料運送至吊料處並注意其堆積及儲藏之安全 |
| 放 樣 | 施工詳圖 | 依據施工詳圖定出放樣位置 |
|  | 高度確認 | 對於天花板高度有異於施工圖之指示時須經現場協調及書面簽認後方可施工 |
| 材料吊運 | 材料堆放 | 材料堆置處應與進出口及載貨電梯間保持通暢之 通道 |
|  | 吊運材料 | 捲揚機於吊運前安裝完成，材料吊運以適重為宜，並設置禁止標誌 |
|  | 樓層存放位置 | 堆放位置以不阻礙現場施工為原則，必要時加蓋帆布以防浸濕 |
| 現場組立 | 釘收邊壁條 | 用1”鋼釘依天花板高度，釘收邊壁條在結構磚牆上 |
|  | 吊掛系統 | 測量主架吊筋T-bar位置，並擊針固定吊筋T-bar 在樓板 |
|  | 輕鋼架組立 | 將吊筋T-bar聯結主架及樓板，將副架固定於主架上 |
|  | 板材安裝 | 將所需預留孔切割完成後，便可板材安裝 |
| 品質管理 | 高度放樣 | 依施工圖檢查放樣位置是否正確，使用雷射儀檢視水平度 |
|  | 骨架平整度 | 衡量骨架距離及水平支撐施工是否正確，並且尋找可能導致天花板表面不平之隆起凹陷處，於蓋板前應修正之 |
|  | 骨架補強 | 確認輕鋼架開口補強處是否確實 |
|  | 預留孔開口 | 檢查並確認開口處是否正確 |
| 維 護 檢 修 |  |  |

5.3.2作業流程（天花板工程）

以流程圖表示作業先後順序(需註明各階段安全衛生設備及措施)

5.3.3作業內容與安全事項

| 天花板工程施工安全 | 作業步驟 | 作業內容及安全事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 材料進場 | 1.堆高機操作人員證照。 2.堆高機檢查合格證。 3.交通錐。 4.交通管制人員。 5.堆高機加強照明。 6.安衛人員在場監督。 7.開口部設置安全欄杆 及護蓋板。 8.材料堆置勿超過1.8公尺。 9.通道障礙物清理。 10.設置合格安衛人員。 11.作業前勞工需受六小時安全衛生教育訓練。 |  |
|  | 水電管路配合補強及線路安裝 | 1. 須確實配帶個人防護具例如防塵口罩、護目鏡、安全帽、安全帶、手套、服裝等。 2. 高度2.0公尺以上之作業需搭設施工架，並戴安全帶。 3.使用合乎CNS國家標準之合梯。 5.應指派專人在場監督作業。 6.設置合格安衛人員。 7.實施自動檢查表。 8.用電須設置漏電斷路器。 9.作業範圍需有專人管制。 |  |
|  | 材料吊運 | 1.勞工需配帶個人防護具。 2.吊掛範圍需有管制人員及禁止無關人員靠近。 3.避免於閉密室內施工並設置抽風機。 4.樓板開口設置安全護蓋。 5.用電須設置漏電斷路器。 6.設氣設備需接地、電線須架高。 7.捲揚機須事前檢點並標示最高荷重。 8.吊掛用鋼索、扣環須具足夠度,且外觀不得變形、吊勾須具防滑舌片並裝設防過捲裝置。 9.吊掛作業人員需確實配掛安全帶。 10.使用電線須高架、電氣設備須接地。 11.合格電氣人員協助作業。 |  |
|  | 釘收邊壁條 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.須確實配帶個人防護具例如安全帽、安全帶、手套、服裝等。 6.2公尺高度以上作業需搭設施工架、施工架應符合規定、護欄應設欄桿90cm以上，腳板應舖滿。 7.用電須設置漏電斷路器。 8.使用電線須高架、電氣設備須接地。 9.照明須充足。 10.電動工具有否損壞、漏電。 |  |
|  | 輕鋼架組立 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.須確實配帶個人防護具例如安全帽、安全帶、手套、服裝等。 6.2公尺高度以上作業需搭設施工架、施工架應符合規定、施工平台應設護欄90cm以上，腳踏板應舖滿。 7.用電須設置漏電斷路器。 8.使用電線須高架、電氣設備須接地。 9.照明須充足。 |  |
|  | 燈具、灑水孔預留孔開口 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.2公尺高度以上作業需搭設施工架、施工架應符合規定、護欄應設欄桿90cm以上，腳板應舖滿。 6.須確實配帶個人防護具例如安全帽、安全帶、手套、服裝等。 |  |
|  | 板材安裝 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.2公尺高度以上作業需搭設施工架、施工架應符合規定、施工平台應設護欄90cm以上，腳踏板應舖滿。 6.須確實配帶個人防護具例如安全帽、安全帶、手套、服裝等。 |  |
|  | 電燈按裝 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.2公尺高度以上作業需搭設施工架、施工架應符合規定、施工平台應設護欄90cm以上，腳踏板應舖滿。 6.須確實配帶個人防護具例如安全帽、安全帶、手套、服裝等。 7.須確認天花板內無活線作業。 8.分電盤或開關箱應標示施工中請勿送電。 |  |
|  | 維護檢修作業 | 1. 須切斷總電源以確認天花板內無活線作業。 2. 必須活線作業需使用絕緣手套。 3.電動工具有否損壞、漏電。 4.使用符合CNS之合梯。 5.設置合格安衛人員及電氣人員。 6.分電盤或開關箱應標示施工中請勿送電。 |  |

5.4輕隔間工程施工安全作業流程

| 5.4.1.作業方法要領 |
| --- |
| 作 業 | 項 目 | 要 領 |
| 材料進場 | 現場清理 | 於進場前一日，將車輛停放處障礙清除 |
|  | 交通控制 | 車輛進場定位時，實施交通控制 |
|  | 材料搬運 | 檢查輸送管是否有破損 |
| 放樣 | 預作固定鐵件 | 於防火披覆施工前完成預作固定鐵件（包括固定於鋼樑底，鋼柱側面等） |
|  | 隔間牆放樣 | 依設計圖及現場基準線，將隔間位置放樣劃出 |
|  | 門框放樣 | 將門框位置確實標示出，並注意尺寸 |
| 材料吊運 | 材料堆放 | 材料堆置處應與進出口及載貨電梯間保持通暢之 通道 |
|  | 吊運材料 | 捲揚機於吊運前安裝完成，材料重量以適重為宜 |
|  | 樓層存放位置 | 堆放位置以不阻礙現場施工為原則，必要時加蓋 |
| 現場組立 | 槽鐵施作 | 待放樣確立無誤後，上下槽鐵施作並按裝立柱及 水平支撐 |
|  | 門框加強 | 門框位置需以立柱加強，門框必須與立柱接合，以螺絲或固定片固定 |
|  | 封第一面隔板 | 槽鐵施作完成無誤後，封第一面隔板 |
|  | 水電管按裝 | 第一面隔板完成後，施作水電管路 |
|  | 隔音氈及封第二面隔板 | 水電施作完成，即進行隔音氈按裝並且封第二面隔板 |
|  | 表面修飾施工 | 石膏板與石膏板接合處需批土，隔牆內轉角處黏貼紙帶 |
| 品質管理 | 放樣 | 依放樣圖檢查放樣位置並確認 |
|  | 材料組立 | 使用雷射儀檢視水平度，立柱位置及螺絲間距是否符合規定，門框補強是否確實 |
|  | 封板及批土 | 板與板相接處是否平整，批土是否確實 |

5.4.2.作業流程（輕隔間工程）

以流程圖表示作業先後順序(需註明各階段安全衛生設備及措施)

5.4.3作業內容與安全事項

| 輕隔間工程施工安全 | 作業步驟 | 作業內容及安全事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 材料進場 | 1.堆高機操作人員證照。 2.堆高機檢查合格證。 3.交通錐。 4.交通管制人員。 5.堆高機加強照明。 6.安衛人員在場監督。 7.開口部設置安全欄杆 及護蓋板。 8.材料堆置勿超過1.8公尺。 9.通道障礙物清理。 10.設置合格安衛人員。 11.作業前勞工需受六小時安全衛生教育訓練。 |  |
|  | 材料吊運 | 1.勞工需配帶個人防護具。 2.吊掛範圍需有管制人員及禁止無關人員靠近。 3.樓板開口設置安全護蓋。 4.用電須設置漏電斷路器。 5.捲揚機須事前檢點並標示最高荷重。 6.吊掛用鋼索、扣環須具足夠度,且外觀不得變形、吊勾須具防滑舌片並裝設防過捲裝置。 7.吊掛作業人員需確實配掛安全帶。 8.使用電線須高架、電氣設備須接地。 |  |
|  | 上下槽鐵固定 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.須確實配帶個人防護具例如耳塞、護目鏡、安全帽、安全帶、手套、服裝等。 6.2公尺高度以上作業需搭設施工架、施工架應符合規定、施工平台應設護欄90cm以上，腳踏板應舖滿。 7.用電須設置漏電斷路器。 8.使用電線須高架、電氣設備須接地、須採用符合國家 標準電氣裝置。 9.照明須充足。 10.電動工具有否損壞、漏電。 11.盤式砂輪切割機加保護蓋 圖.. |  |
|  | 按裝立柱及水平支撐 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.須確實配帶個人防護具例如耳塞、護目鏡、安全帽、安全帶、手套、服裝等。 6.2公尺高度以上作業需搭設施工架、施工架應符合規定、護欄應設欄桿90cm以上，腳板應舖滿。 7.用電須設置漏電斷路器。 8.使用電線須高架、電氣設備須接地、須採用符合國家 標準電氣裝置。 9.照明須充足。 10.電動工具有否損壞、漏電。 11. 盤式砂輪切割機加保護蓋。 圖.. |  |
|  | 封第一面石膏板 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.須確實配帶個人防護具例如耳塞、護目鏡、安全帽、安全帶、手套、服裝等。 6.2公尺高度以上作業需搭設施工架、施工架應符合規定、施工平台應設護欄90cm以上，腳板應舖滿。 7.用電須設置漏電斷路器。 8.使用電線須高架、電氣設備須接地、須採用符合國家 標準電氣裝置。 9.照明須充足。 10.電動工具有否損壞、漏電。 11. 盤式砂輪切割機加保護蓋。 |  |
|  | 水電管路按裝 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.2公尺高度以上作業需搭設施工架、施工架應符合規定、施工平台應設護欄90cm以上，腳板應舖滿。 6.須確實配帶個人防護具例如安全帽、安全帶、手套、服裝等。 7.合格電工及工具 8.用電須設置漏電斷路器。 9.使用電線須高架、電氣設備須接地、須採用符合國家 標準電氣裝置。 |  |
|  | 封第二面石膏板 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.2公尺高度以上作業需搭設施工架、施工架應符合規定、施工平台應設護欄90cm以上，腳板應舖滿。 6.須確實配帶個人防護具例如防塵口罩、耳塞、護目鏡、安全帽、安全帶、手套、服裝等。 7.電動工具加保護蓋 8.漏電斷路器 9.電動工具有否損壞、漏電 10.使用活動式工作架需符合規定 |  |
|  | 立護角、收邊飾條及補土 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.2公尺高度以上作業需搭設施工架、施工架應符合規定、施工平台應設護欄90cm以上，腳板應舖滿。 6.須確實配帶個人防護具例如安全帽、安全帶、手套、服裝等。 |  |

第陸章  附屬裝修工程施工主要作業內容與安全事項

6.1防火被覆工程施工安全作業流程

| 6.1.1作業方法要領 |
| --- |
| 作 業 | 項 目 | 要 領 |
| 防火被覆 材料進場 | 點收 | 所有材料必須完整未開封,並且有原廠出廠證明及印有出廠日期,保存期限U.L.設計編號。 |
|  | 搬運 | 為避免重覆搬運,只有該層所需的材料才存放在該層樓上,而攪拌機及其他一切施工設備,則須根據工程進度而按層搬動。 |
|  | 材料存放 | 材料存放的地方要保持乾燥,所有物料儲放應離地面約10公分之夾板上,存放地點要鄰近噴塗機器。 |
| 鋼絲網固定施作 | 鋼絲網裁切 | 1.鋼樑腹深>400m,鋼樑翼寬>300mm,則以鋼絲網固定。 2.鋼絲網施作依據為1995 U.L.防火手冊。 3.鋼絲網包覆寬度不得小於10cm或包覆面積不得小於25%。 |
|  | 鋼絲網固定施工 | 鋼絲網以火藥每隔30cm擊釘固定於鋼樑,搭接長度5cm。 |
| 防火材 攪拌與噴塗 | 機具清洗 | 攪拌機及所有用具必須清理乾淨。 |
|  | 材料拌合 | 依水灰比1.5～1.8之比例以清水拌合,攪拌時間約3分鐘,直至混合物起泡。 |
|  | 混合物噴塗 | 將拌合完成之混凝物,直接噴塗於鋼絲網上,每次厚度可達25mm。 |
| 施工檢查與控制 | 材料 | 是否在使用期限內,是否受潮。 |
|  | 拌合 | 拌合水是否乾淨。 拌合水用量是否正確。 拌合時間是否正確。 |
|  | 噴覆 | 噴嘴口徑。 噴嘴壓力 噴手是否熟練 | 厚度足夠否。 表面平整否。 |
|  | 污染防治 | 四周防護罩。 他項已進場材料保護。 | 他項工程之保護。 清理確實否。 |
|  | 安全 | 施工架是否確實。 警告標誌是否確實。 |
|  | 物理試驗 | 石綿含量。 抗壓強度 | 乾密度。 黏著力。 |

6.1.2.作業流程（防火披覆工程）

以流程圖表示作業先後順序(需註明各階段安全衛生設備及措施)

6.1.3作業內容與安全事項

| 防火被覆工程施工安全 | 作業步驟 | 作業內容及安全事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 機具、材料進場 | 1.安衛人員在場監督。 2.開口部設置安全欄杆 及護蓋板。 3.材料堆置勿超過1.8公尺。 4.通道障礙物清理。 5.設置合格安衛人員。 6.作業前勞工需受六小時安全衛生教育訓練。 |  |
|  | 鋼絲網固定施作 | 1.勞工需配帶個人防護具。 2.樓板開口設置安全護蓋。 3.用電須設置漏電斷路器。 4.使用電線須高架、電氣設備須接地。 5.工作台高度要適中,台架必須牢固,並加設安全圍欄。 6.在樓層周邊構件施作,工作台要採懸臂設計,需加設單支桿支撐工作台,外圍之安全欄杆需0.9米(建議加高至1.1米),並用繩索綑縳柱子作為雙重保障。 7.在電梯井施作時,可用上述懸臂工作台及相同安全措施,否則必須有固定的鷹架在電梯井內。 8.樓梯外圍及開口處應加裝安全欄杆及安全網。 9.施工架作業主管設置。 10.設置移動式施工架。 11.工具設失手繩。 12.作業前須實施自動檢查。 13.移動式施工架移動時人員不得在架上作業。 |  |
|  | 地面防護 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.須確實配帶個人防護具例如安全帽、手套、服裝、防滑鞋等。 圖.. |  |
|  | 吊掛外圍防塵網 | 1.設置合格安衛人員。 2.實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.須確實配帶個人防護具例如安全帽、安全帶、手套、服裝等。 6.2公尺高度以上作業需搭設施工架、施工架應符合規定、施工平台應設護欄90cm以上，腳踏板應舖滿。 7.用電須設置漏電斷路器。 8.使用電線須高架、電氣設備須接地、須採用符合國家 標準電氣裝置。 9.照明須充足。 10.每層樓層防火被覆施工前,應將防護網掛起。 11.施工中,施工人員應完全避免材料飛散,造成外部污染。 12.拌合機之拌料漏斗應以膠質厚PE布覆蓋,以免入料時材料四處飛揚。 13.每日施工後須至工地四周檢查污染情形,若有污染立即清除。 14.移動式施工架移動時人員不得在架上作業。 圖.. |  |
|  | 攪拌與噴塗施作 | 1.設置合格安衛人員。 2.作業前需實施自動檢查。 3.需使用合乎CNS國家標準之合梯。 4.施工架上不得使用梯子、石梯、踏蹬從事作業。 5.在樓層周邊構件施作,工作台要採懸臂設計,需加設單支桿支撐工作台,外圍之安全欄杆需0.9米(建議加高至1.1米),並用繩索綑縳柱子作為雙重保障。 6.須確實配帶個人防護具例如護目鏡、安全帽、安全帶、手套、服裝、防護口罩等。 7.2公尺高度以上作業需搭設施工架、施工架應符合規定、護欄應設欄桿90cm以上，腳板應舖滿。 8.用電須設置漏電斷路器。 9.使用電線須高架、電氣設備須接地、須採用符合國家 標準電氣裝置。 10.照明須充足。 11.電動工具有否損壞、漏電。 12.移動式施工架移動時人員不得在架上作業。 |  |

6.2管道間配管區(消防水電幹管)安全作業流程

6.2.1安全作業流程

圖4.9 管道間垂直配管線（消防幹管）安全作業流程

6.2.2作業內容與安全事項

|  | 作業步驟 | 作業內容及安全事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道間消防幹管安全安裝作業流程 | 管道間消防幹管位置確認 | 1.確認管道間消防幹管位置、尺寸及安裝位置。 | 施工規範 |
|  | 安裝人員就安裝位置定位 | 1.現場工程師分配及指揮勞工作業，及勞安宣導。 2.現場安裝人員就安裝位置。 |  |
|  | 交流電焊機等設備裝置接上電源 | 1.考量電焊炳之電線長度。 2.電焊機需裝設自動電擊防止裝置、安全母索供作業人員電焊時使用。 3.確認電焊機電源接於漏電斷路器之二次側。 4.確認電焊機之工作電流、電壓充足穩定供應以求合理之焊接速度。 5.電焊機焊接炳應有相當之絕緣耐力及耐熱性。 | 設施規則243 設施規則244 |
|  | 是否設於超過高度2公尺以上開口旁？是。墜落防止措施 | 1.電焊機放置之平台或接電人員其接電動線周圍有高度二公尺以上之開口時，須有護欄或安全母索，且使人員配帶安全帶。 | 營造標準19 |
|  | 電焊焊接作業 | 1.焊接須依照施工規範所規定之方式進行，焊接作業施工前應選擇適當系列的焊條及直徑，注意檢查接合母材接頭開口的形式、尺寸、焊接面油污殘渣的清除等事項。 2.避免電焊起點之熔透不足、夾渣、燒缺、及龜裂等現象發生。 3.不得在焊道以外之母材上起弧。 4.須注意平衡焊接時所產生之熱、減少變形及過大之收縮應力。 |  |
|  | 酸洗焊道處 | 1.酸洗焊道處徹底清除焊接面油污殘渣。 |  |
|  | 塗防鏽漆一度面漆二度 | 1.塗防鏽漆一度面漆二度徹底為管路做防鏽處理及管路辨別系統。 |  |
|  | 管道間消防幹管安全安裝作業完成 |  |  |

6.3天花板內電器設備及線路安裝安全作業流程

6.3.1安全作業流程

圖4.10天花板內電器設備及線路安裝安全作業流程

6.3.2作業內容與安全事項

| 天花板內電器設備及線路安裝安全作業流程 | 作業步驟 | 作業內容及安全事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 天花板內電器設備及線路安裝位置確認 | （1）確認電器設備之規格、廠牌、位置及安裝位置。 （2）確認線路迴路、線徑及配置位置。 | 規範標準 |
|  | 安裝人員就安裝位置定位 | （1）現場工程師分配及指揮勞工作業，及勞安宣導。 （2）現場安裝人員就安裝位置。 |  |
|  | 作業動線是否超過高度2公尺以上？是。墜落防止措施 | （1）現場工程師須檢查作業勞工之器具、工具、安全 帽及安全帶，並汰除不良品。 （2）垂直向之移動須利用安全上下設備如工作台之爬 梯及垂直安全母索攀爬。 （3）水平向之移動須利用設有安全護欄之通道，或水 平安全母索掛安全帶移動至作業定位。 | 營造標準149 設施規則228 營造標準19 |
|  | 電器設備及線路絕緣測試 | （1）對各項機電設備與線路做絕緣測試。 （2）天花板骨架掛接地線。 | 規範標準 |
|  | 現場施工 | （1）用驗電設備檢查電源線是否己經處於停電中。 （2）連接導線時，應將導體表面處理乾淨後始可連 接，連接處之溫升，應不低於導體容許之最高 溫度。 （3）連接兩種不同線徑之導線，應照線徑較大者之 連接法處理。 （4）PVC電線應使用PVC絕緣帶纏繞連接部份， 使與原導線之絕緣相同。纏繞時，應就PVC絕緣帶寬度之二分之一重疊交互纏，並掩護原導線之絕緣外皮15公厘以上。 （5）避免腰間之工具飛落。 | 電工法規15 |
|  | 正式送電 | （1）電器設備啟動電源開關做正式試車運轉。 （2）有關儀器針對用電器設備做動態測試。 | 規範標準 |
|  | 安裝人員利用上下設備回至地面 | 垂直向之移動須利用安全上下設備如工作台之爬梯及垂直安全母索攀爬離開安裝位置，回至地面。 水平向之移動須利用設有安全護欄之通道，或水平安全母索安全帶移動離開安裝位置。 | 設施規則228 營造標準19 |
|  | 天花板內電器設備及線路安裝安全作業流程 |  |  |

6.4水電竣工檢查安全作業流程

6.4.1作業流程

圖4.11竣工檢查安全作業流程

6.4.2作業內容與安全事項

|  | 作業步驟 | 作業內容及安全事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竣工檢驗安全安裝作業流程 | 安裝人員就檢驗作業定位 | 1.勞安人員宣導有關勞安配合注意事項。 2.檢收人員清點相關驗收資料。 3.機電操作人員清點有關配合所需之儀器。 | 驗收計劃 |
|  | 竣工機電設備數量&位置確認 | 1.機電操作人員會同驗收人員依設計施工圖核對機電設備數量&位置。 2.勞安人員查核機電設備位置應設防止感電之護圍或絕緣被覆。 | 驗收計劃 設施規則243 |
|  | 檢驗儀器校對與測試 | 1.檢驗竣工測試所需之儀器之歸零校正，核對儀表是否在校對有效日期期限內。 |  |
|  | 靜態電流&絕緣測試是否有貫穿機電設備絕緣層 ？是。電氣危害之防止 | 1.對各項機電設備與保護協調設備做靜態電流&絕緣測試。 2.若有貫穿各項機電設備與保護協調設備絕緣層需立即更換新品，以防止電氣危害之發生。 | 設施規則264 |
|  | 機電設備正式送電(正常工作電壓)。 | 1.檢驗總配電開關箱之工作電壓與電流是否正常，以求合理之運轉試車。 2.從總配電開關箱送電至機電設備閞關之電源側。 |  |
|  | 機電設備啟動閞關做測試運轉（登錄數值於竣工資料手冊） | 1.機電設備啟動電源閞關做正式試車運轉。 2.有關之儀器針對機電設備做動態測試。 3.將其動態數值登錄於竣工資料。 |  |
|  | 所有竣工檢驗人員會簽 | 1.竣工資料所有竣工檢驗人員會簽以及機電設備操作手冊辦理移交程序。 |  |
|  | 竣工檢查安全作業完成 |  |  |

6.5天花板輕鋼架內電器設備安裝及維修安全作業流程

6.5.1安全作業流程

圖4.12天花板輕鋼架電器設備安裝及維修安全作業流程

6.5.2作業內容與安全事項

| 天花板輕鋼架內電器設備安裝及維修安全作業流程 | 作業步驟 | 作業內容及安全事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 確認檢修位置並請具有合格電匠執照之人員規劃作業步驟 | （1）確認電器設備之規格、廠牌、及安裝位置。 （2）確認線路迴路、線徑及配置位置。 （3）勞工進場前需受六小時安全衛生教育訓練。 | 規範標準 |
|  | 確認作業位置是否高度超過2公尺 | （1）2公尺以上需搭設合格之移動式施工架且具合格之上下設備。 （2）使用符合國家標準之合梯。 |  |
|  | 切斷總電源或作業範圍之分電盤電源 | （1）需有合格電匠之作業人員再場。 （2）需配戴個人防護用具(絕緣手套絕緣鞋等)。 （3）切斷之電盤箱需加掛「作業中禁止送電」之標示。 （4） 作業範圍應設置管制區域並禁止無關作業人員進入。 |  |
|  | 現場施工 | （1）用驗電設備檢查電源線是否己經處於停電中。 （2）對各項機電設備與線路做絕緣測試。 （3）線路之切斷連接需符合電工法規之規定。 （4）手工具檢查是否己綁固於腰帶等防飛落措施。 （5）需配戴個人防護用具(絕緣手套絕緣鞋等)。 （6）需有合格電匠之作業人員再場。 （7）嚴禁施工人員打赤膊施工。 （8）施工人員於施工架上作業禁止移動施工架。 （9）嚴禁施工人員利用合梯左右移動。 | 規範標準 電工法規 |
|  | 安裝人員利用上下設備回至地面 | （1）施工人員需利用上下設備回到地面，禁止直接跳下地面。 |  |
|  | 送電測試（正常工作電壓） | 1.確認施工人員已作業完成離開天花板。 |  |
|  | 作業完成 |  |  |

第柒章  結論

今日營造工程中之各執行環節，無論是事業主、設計單位、營造廠、下層承攬商、服務機構等，多以利潤及時效性為主要目的，而承攬裝修工程之承攬單位預算中往往未將勞工安全相關費用編列而忽略對勞工安全施工技術的提昇及貢獻。施工安全標準作業程序，只是本處提供各事業單位一種管理上參考的技術，目前本冊的制定，僅針對目前一般建築新建工程較常見之裝修工程項目著墨較多，而其它特殊之裝修工程部分(如採光罩、空間桁架等)因缺乏共通性之作業流程故本次並未列入，留待日後再予補充。惟最重要的，在於各事業單位於施工前，需會同相關施工承商及現場作業主管，妥善規劃出適合仍如何以安全的防護設備來防止職業災害發生，實為今後努力的目標。以鄰國日本為例，各民間相關機構多能從提昇本質安全上著手，努力研發施工技術，以確實、有效的防災，進而甚至將其技術推展至世界各國，而賺取外匯。故今後應以各工程執行機構作體質之根本改革，如此才是防災工作上治本之道。

附錄一：裝修工程作業安全檢查表

表-1：帷幕牆工程作業安全檢查表------------------------------72

表-2：石材工程作業安全檢查表-----------------------------73-74

表-3：泥作工程作業安全檢查表-----------------------------75-76

表-4：回搭施工架作業安全檢查表------------------------------77

表-5：油漆工程作業安全檢查表--------------------------------78

表-6：天花板工程作業安全檢查表---------------------------79-80

表-7：輕隔間工程作業安全檢查表------------------------------81

表-8：防火被覆工程作業安全檢查表-------------------------82-83

表-9：吊籠組裝作業安全檢查表-----------------------------84-85

表-10：輕鋼架內電器安裝接線及維修作業作業安全檢查表---------86

表-1：           帷幕牆作業安全檢查表

(謹供參考，請依現場實際狀況修訂)

檢查日期：  年  月  日       檢查方式：目視         檢查部份：

| 檢 查 項 目 | 結 果 | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 |  |
| 一 般 規 定 | 安衛人員是否經訓練合格具備證照。 |  |  |  |
|  | 安衛人員是否在場監督勞工作業及檢查安全防護具。 |  |  |  |
|  | 吊掛人員是否經訓練合格具備證照。 |  |  |  |
|  | 作業現場是否設置指揮人員。 |  |  |  |
|  | 作業範圍內是否設置吊裝管制區及警告標誌。 |  |  |  |
|  | 作業前是否公告並標示施工區域 |  |  |  |
|  | 有關作業程序及施工步驟是否作業前告知勞工 |  |  |  |
|  | 是否實施自動檢查並做成記錄 |  |  |  |
| 安全 防護 具 | 勞工是否佩戴安全帽、頤帶並繫牢 |  |  |  |
|  | 高架作業勞工是否佩掛安全帶 |  |  |  |
| 墜 落 防 止 | 安全護欄是否隨帷幕牆組裝，依序逐次拆除 |  |  |  |
|  | 拆除之護欄是否架設安全母索供勞工使用 |  |  |  |
|  | 使用施工架組裝時是否加強固牢並禁止使用輪式施工架 |  |  |  |
|  | 強風大雨來襲時是否使勞工停止作業 |  |  |  |
| 物 體 飛 落 | 作業前鋼索是否實施檢查 |  |  |  |
|  | 扭結、變形、斷股是否更換新品 |  |  |  |
|  | 捲揚機組裝時是否加強牢固 |  |  |  |
|  | 手工具、器具是否加裝失手繩以防物體飛落 |  |  |  |
|  | 繫件及材料是否放置於開口邊緣 |  |  |  |
|  | 颱風來襲前各樓層所堆放之帷幕牆是否以繩索或其他方式加強固牢 |  |  |  |
| 感 電 防 止 | 電線是否架高、橫越地面浸泡水中 |  |  |  |
|  | 電線劣化絕緣破損是否更換新品 |  |  |  |
|  | 各分電路是否設置漏電斷路器 |  |  |  |
|  | 電氣設備是否接地 |  |  |  |
|  | 嚴禁活線作業 |  |  |  |
|  | 非電氣人員禁止接線使用 |  |  |  |
|  | 電焊機是否加裝抗電擊自動防止裝置，並正常使用。 |  |  |  |
| 材 料 堆 放 | 帷幕牆進場動線是否暢通 |  |  |  |
|  | 是否設置帷幕牆堆放區 |  |  |  |
|  | 帷幕牆是否依組裝順序進場堆放 |  |  |  |
|  | 堆高機操作人員是否經訓練合格並具備證照 |  |  |  |
|  | 堆高機是否標示荷重及載重 |  |  |  |

說明：1.本表應於帷幕牆作業前即實施檢查。

2.檢查狀況無論『合格』或『不合格』均應於各該檢查項目之各該欄『檢查結果』內打『(』;『不合格』者,需於該項目之『不合格改善措施』欄內說明改善方式。

3.本檢查表經工地主任批示後,由安全衛生人員製檔存查。

工地主任：                  安全衛生人員：                  檢查人員：

表-2：           石材工程作業安全檢查表-1

(謹供參考，請依現場實際狀況修訂)

檢查日期：  年  月  日      檢查方式：目視           檢查部份：

| 檢 查 項 目 | 結 果 | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 |  |
| 一 般 規 定 | 是否依規定設置經教育訓練合格並具備證照之安衛管理人員 |  |  |  |
|  | 安衛人員是否在場監督勞工作業及檢查安全防護具。 |  |  |  |
|  | 有關作業程序及施工步驟及安衛注意事項作業前是否告知勞工 |  |  |  |
|  | 是否實施自動檢查並做成記錄 |  |  |  |
|  | 作業現場是否設置管制區及警告標誌 |  |  |  |
|  | 新進人員是否舉辦勞工安全衛生教育訓練 |  |  |  |
| 安全 防護 具 | 勞工是否佩戴安全帽 |  |  |  |
|  | 進入工地是否佩戴工作證 |  |  |  |
|  | 高架作業是否佩掛安全帶 |  |  |  |
|  | 作業中是否使勞工戴防塵口罩 |  |  |  |
| 墜 落 防 止 | 開口是否設置安全護欄及防護網 |  |  |  |
|  | 移動式施工架是否設置安全護欄及安全母索 |  |  |  |
|  | 是否提供勞工上下設備 |  |  |  |
|  | 移動式施工架是否加強牢固 |  |  |  |
| 物 體 飛 落 | 開口邊緣是否堆置材料器具、工具 |  |  |  |
|  | 施工架上是否擺放材料器具工具 |  |  |  |
|  | 材料、工具是否任意拋擲地面 |  |  |  |
|  | 機具材料吊掛作業是否僱用經訓練合格之人員 |  |  |  |
|  | 吊掛作業鋼索變形、扭結、鬿股、是否更換新品 |  |  |  |
|  | 強風大雨來襲前物料機具是否加強牢固 |  |  |  |
| 感 電 防 止 | 電氣設備進場時是否管制及檢查 |  |  |  |
|  | 電氣設備經檢查發現不合規定是否改善後再使用 |  |  |  |
|  | 各分電箱是否設置漏電斷路器 |  |  |  |
|  | 電氣設備是否接地 |  |  |  |
|  | 電線是否架高、橫越地面浸泡水中 |  |  |  |
|  | 電線劣化絕緣破損是否更換新品 |  |  |  |
|  | 所有用電須由電箱接線孔引出使用。 |  |  |  |
|  | 非電氣人員禁止接線使用 |  |  |  |

表-2：        石材工程作業安全檢查表-2

(謹供參考，請依現場實際狀況修訂)

檢查日期：  年  月  日      檢查方式：目視         檢查部份：

| 檢 查 項 目 | 結 果 | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 |  |
| 感 電 防 止 | 電線是否架高、橫越地面浸泡水中 |  |  |  |
|  | 各分電路是否設置漏電斷路器 |  |  |  |
|  | 電氣設備是否接地 |  |  |  |
|  | 電線劣化絕緣不良是否更換新品 |  |  |  |
|  | 禁止使用無插頭電線直接插入使用 |  |  |  |
|  | 工區內照明燈嚴禁轉為他用 |  |  |  |
|  | 所有用電一律由電箱引接使用 |  |  |  |
|  | 禁止活線作業 |  |  |  |
|  | 停電時是否指派專人管制或設置「禁止送電」等標示 |  |  |  |
|  | 非電氣人員禁止接線使用 |  |  |  |
| 機 具 設 備 | 機具設備進場作業前是否經本所相關人員檢查合格並留記錄 |  |  |  |
|  | 堆高機是否標示荷重及載重 |  |  |  |
|  | 堆高機操作人員是否經訓練合格 |  |  |  |
| 環 境 保 護 | 作業現場是否保持清潔並設置垃圾桶 |  |  |  |
|  | 雜物廢料是否分類並集中堆放到一定數量再清運出工區 |  |  |  |
|  | 垃圾是否每日派工清除 |  |  |  |
|  | 適當樓層是否設置衛生設備 |  |  |  |
|  | 施工架外圍是否設罝防塵網 |  |  |  |

說明：1.本表應於石材作業前，由主辦工程師實施檢查。

2.檢查狀況無論『合格』或『不合格』均應於各該檢查項目之各該欄『檢查結果』內打『(』;『不合格』者,需於該項目之『不合格改善措施』欄內說明改善方式。

3.本檢查表經工地主任批示後,由安全衛生人員製檔存查。

工地主任：                安衛人員：              檢查人員：

表-3：        泥作工程作業安全檢查表-1

(謹供參考，請依現場實際狀況修訂)

檢查日期：  年  月  日      檢查方式：目視        檢查部份：

| 檢 查 項 目 | 結 果 | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 |  |
| 一 般 規 定 | 安衛人員是否經訓練合格具備證照。 |  |  |  |
|  | 安衛人員是否在場監督勞工作業及檢查安全防護具。 |  |  |  |
|  | 吊掛人員是否經訓練合格具備證照。 |  |  |  |
|  | 作業現場是否設置指揮人員。 |  |  |  |
|  | 作業範圍內是否設置吊裝管制區及警告標誌。 |  |  |  |
|  | 樓梯間作業前是否公告並標示施工區域 |  |  |  |
|  | 有關作業程序及施工步驟是否作業前告知勞工 |  |  |  |
|  | 是否實施自動檢查並做成記錄 |  |  |  |
|  | 施工架組配作業主管是否經訓練合格並具備證照 |  |  |  |
|  | 機具設備進場作業前是否經本所相關人員檢查合格並留記錄 |  |  |  |
| 個人 防護 具 | 作業人員進入工地胸前是否佩戴工作證 |  |  |  |
|  | 作業人員是否佩戴安全帽、頤帶並繫牢 |  |  |  |
|  | 高架作業勞工是否佩掛安全帶 |  |  |  |
| 墜 落 防 止 | 施工架是否設置安全母索 |  |  |  |
|  | 是否提供勞工上下之設備 |  |  |  |
|  | 強風大雨來襲時是否使勞工停止作業 |  |  |  |
|  | 開口安全護欄、防護網是否設置 |  |  |  |
| 物 體 飛 落 | 作業現場是否設置管制區及警告標誌 |  |  |  |
|  | 設備器具、手工具是否堆放於開口邊緣 |  |  |  |
|  | 吊掛作業鋼索扭結、變形、鬿股是否、更換新品 |  |  |  |
|  | 施工架上是否擺放物料 |  |  |  |
|  | 捲揚機按裝是否牢固 |  |  |  |
|  | 手工具是否繫失手繩 |  |  |  |
| 材 料 堆 放 | 石材進場前一天是否通知相關人員 |  |  |  |
|  | 施工動線是否暢通、障礙物是否清除 |  |  |  |
|  | 砂、水泥是否事先規劃堆置於指定地點 |  |  |  |
|  | 砂、水泥是否集中整齊堆放 |  |  |  |

表-3：         泥作工程作業安全檢查表-2

(謹供參考，請依現場實際狀況修訂)

檢查日期：  年  月  日        檢查方式：目視       檢查部份：

| 檢 查 項 目 | 結 果 | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 |  |
| 感 電 防 止 | 電線是否架高、橫越地面浸泡水中 |  |  |  |
|  | 各分電路是否設置漏電斷路器 |  |  |  |
|  | 電氣設備是否接地 |  |  |  |
|  | 電線劣化絕緣不良是否更換新品 |  |  |  |
|  | 禁止使用無插頭電線直接插入使用 |  |  |  |
|  | 工區內照明燈嚴禁轉為他用 |  |  |  |
|  | 所有用電一律由電箱引接使用 |  |  |  |
|  | 禁止活線作業 |  |  |  |
|  | 停電時是否指派專人管制或設置「禁止送電」等標示 |  |  |  |
|  | 非電氣人員禁止接線使用 |  |  |  |
| 機 具 設 備 | 機具設備進場作業前是否經本所相關人員檢查合格並留記錄 |  |  |  |
|  | 堆高機是否標示荷重及載重 |  |  |  |
|  | 堆高機操作人員是否經訓練合格 |  |  |  |
| 環 境 保 護 | 作業現場是否保持清潔並設置垃圾桶 |  |  |  |
|  | 雜物廢料是否分類並集中堆放到一定數量再清運出工區 |  |  |  |
|  | 垃圾是否每日派工清除 |  |  |  |
|  | 適當樓層是否設置衛生設備 |  |  |  |
|  | 施工架外圍是否設罝防塵網 |  |  |  |

說明：1.本表應於泥作作業前，由主辦工程師實施檢查。

2.檢查狀況無論『合格』或『不合格』均應於各該檢查項目之各該欄『檢查結果』內打『(』;『不合格』者,需於該項目之『不合格改善措施』欄內說明改善方式。

3.本檢查表經工地主任批示後,由安全衛生人員製檔存查。

工地主任：                 安衛人員：                  檢查人員：

表-4：       回搭施工架作業安全檢查表

(謹供參考，請依現場實際狀況修訂)

檢查日期：  年  月  日      檢查方式：目視        檢查部份：

| 檢 查 項 目 | 檢查結果 | 不合格 改善措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 |  |
| 作 業 主 管 | 應分配勞工工作並在現場監督勞工從事施工架組配、拆卸作業 |  |  |  |
|  | 材料應經檢查無缺陷後方可使用 |  |  |  |
|  | 作業時間、範圍及順序等應告知作業勞工 |  |  |  |
|  | 對組裝或拆卸作業人員之安全帽或安全帶應監督確實使用 |  |  |  |
|  | 施工架吊送應指派吊掛手負責作業及指揮 |  |  |  |
| 一般 規定 | 作業人員應穿著防滑性佳之膠鞋 |  |  |  |
|  | 工作台、走道、階級等不可有堆積物料阻礙通行及作業 |  |  |  |
| 人體 墜落 防止 | 不可於施工架上使用梯子、合梯或踏凳等從事作業 |  |  |  |
|  | 固定或拆除施工架材時應設鋼索安全母索使勞工確實戴用安全帶 |  |  |  |
|  | 應於施工架內側架設高1.1M之9mm鋼索母索 |  |  |  |
|  | 工作台應低於施工架立柱頂點1M以上 |  |  |  |
|  | 上下二架間高度>=1.5M應設置供勞工安全上下之階梯 |  |  |  |
| 飛落 防止 | 吊升或卸放材料、器具、工具等應使用吊索、吊帶等 |  |  |  |
|  | 有鄰近或跨越工作走道部份應設置斜籬或安全網 |  |  |  |
|  | 應設置警示區嚴禁無關人員進入組、拆作業區 |  |  |  |
| 倒 塌 防 止 | 鋼筋等重物不得超過施工架荷重限制 |  |  |  |
|  | 斜撐材損傷狀況及是否固定 |  |  |  |
|  | 鋼索固定基座是否穩固有無損傷迫緊器是否良好 |  |  |  |
|  | 施工架插梢是否完整 |  |  |  |
|  | 施工架拆除是否由專人逐一放鬆各條固定鋼索或固定點 |  |  |  |
| 感 電 防 止 | 接近高架線路應於該線路上裝設絕緣防護套或警告標示等措施，搭設拆除作業中應保持安全距離 |  |  |  |
|  | 以起重機具吊運施工架應與高架線路保持安全距離並指派專人指揮作業 |  |  |  |
|  | 橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護 |  |  |  |
| 危險 機械 管理 | 從事施工架吊運作業之起重機具應經檢查合格 |  |  |  |
|  | 過捲預防及過負荷預防裝置應正常 |  |  |  |
|  | 起重機操作手、吊掛手應具合格證照 |  |  |  |
|  | 吊掛作業半徑內；吊舉物下方應嚴禁人員進入 |  |  |  |

說明：1.本表應於施工架搭拆作業前即實施檢查。

2.檢查狀況無論『合格』或『不合格』均應於各該檢查項目之各該欄『檢查結果』內打『(』;『不合格』者,需於該項目之『不合格改善措施』欄內說明改善方式。

3.本檢查表經工地主任批示後,由安全衛生人員製檔存查。

工地負責人：　　　　　　　　安衛人員：　　　　　　　　檢查人員：

表-5：           油漆工程作業安全檢查表

(謹供參考，請依現場實際狀況修訂)

檢查日期：  年  月  日   檢查方式：目視   檢查部份：

| 檢 查 項 目 | 結 果 | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 |  |
| 一 般 規 定 | 是否依規定設置經教育訓練合格之安衛人員。 |  |  |  |
|  | 安衛人員是否在場監督，分配勞工作業。 |  |  |  |
|  | 是否將作業時間及順序等告知作業勞工。 |  |  |  |
|  | 是否禁止與作業無關之人員進入作業區域。 |  |  |  |
|  | 作業現場是否設置「嚴禁煙火」等警告標誌。 |  |  |  |
|  | 作業現場是否設置管制區及管制人員。 |  |  |  |
| 個人 防護 具 | 進入工地勞工是否佩戴安全帽 |  |  |  |
|  | 進入工地勞工是否佩戴工作證 |  |  |  |
|  | 高架作業勞工是否佩掛安全帶 |  |  |  |
|  | 作業時勞工是否佩戴防塵口罩 |  |  |  |
| 墜 落 防 止 | 於高度超過2公尺以上時是否搭設適當之施工架及工作台 |  |  |  |
|  | 施工架是否設置安全母索 |  |  |  |
|  | 是否在施工架上使用梯子、合梯或踏凳從事作業。 |  |  |  |
|  | 開口作業是否設置防護網 |  |  |  |
| 火 災 | 通風設備是否正常 |  |  |  |
|  | 施作現場是否設置滅火器 |  |  |  |
|  | 材料易燃物堆放區是否設置「嚴禁煙火」等警告標誌。 |  |  |  |
|  | 材料易燃物堆放區是否設置滅火器 |  |  |  |
|  | 施作現場是否禁止明火及其他火源發生作業 |  |  |  |
| 物 體 飛 落 | 本表應於油漆作業前由主辦工程師實施檢查 |  |  |  |
|  | 升降路塔、導軌支持塔之配件及安裝是否穩固 |  |  |  |
|  | 升降機之固定位置是否堅固 |  |  |  |
|  | 施工架、工作台是否堆放物料 |  |  |  |
|  | 吊升或卸放材料器具、工具等是否使用吊索、吊帶。 |  |  |  |
|  | 材料工具器具不可拋擲地面 |  |  |  |

說明：1.本表應於油漆作業前即實施檢查。

2.檢查狀況無論『合格』或『不合格』均應於各該檢查項目之各該欄『檢查結果』內打『(』;『不合格』者,需於該項目之『不合格改善措施』欄內說明改善方式。

3.本檢查表經工地主任批示後,由安全衛生人員製檔存查。

工地主任：              安衛人員：             檢查人員：

表-6：        天花板工程作業安全檢查表-1

(謹供參考，請依現場實際狀況修訂)

檢查日期：  年  月  日      檢查方式：目視        檢查部份：

| 檢 查 項 目 | 結 果 | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 |  |
| 一 般 規 定 | 安衛人員是否經訓練合格具備證照。 |  |  |  |
|  | 安衛人員是否在場監督勞工作業及檢查安全防護具。 |  |  |  |
|  | 吊掛人員是否經訓練合格具備證照。 |  |  |  |
|  | 作業現場是否設置指揮人員。 |  |  |  |
|  | 作業範圍內是否設置吊裝管制區及警告標誌。 |  |  |  |
|  | 作業前是否公告並標示施工區域 |  |  |  |
|  | 有關作業程序及施工步驟是否作業前告知勞工 |  |  |  |
|  | 是否實施自動檢查並做成記錄 |  |  |  |
| 個人 防護 具 | 作業人員進入工地胸前是否佩戴工作證 |  |  |  |
|  | 作業人員是否佩戴安全帽、頤帶並繫牢 |  |  |  |
|  | 高架作業勞工是否佩掛安全帶 |  |  |  |
| 墜 落 防 止 | 施工架是否設置安全母索 |  |  |  |
|  | 是否提供勞工上下之設備 |  |  |  |
|  | 強風大雨來襲時是否使勞工停止作業 |  |  |  |
|  | 開口安全護欄、防護網是否設置 |  |  |  |
| 物 體 飛 落 | 作業現場是否設置管制區及警告標誌 |  |  |  |
|  | 設備器具、手工具是否堆放於開口邊緣 |  |  |  |
|  | 吊掛作業鋼索扭結、變形、鬿股是否、更換新品 |  |  |  |
|  | 施工架上是否擺放物料 |  |  |  |
|  | 捲揚機按裝是否牢固 |  |  |  |
|  | 手工具是否繫失手繩 |  |  |  |
| 材 料 堆 放 | 天花板進場前一天是否通知相關人員 |  |  |  |
|  | 施工動線是否暢通、障礙物是否清除 |  |  |  |
|  | 天花板是否事先規劃堆置於指定地點 |  |  |  |
|  | 天花板是否集中整齊堆放 |  |  |  |

表-6：        天花板工程作業安全檢查表-2

(謹供參考，請依現場實際狀況修訂)

檢查日期：  年  月  日      檢查方式：目視      檢查部份：

| 檢 查 項 目 | 結 果 | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 |  |
| 感 電 防 止 | 電線是否架高、橫越地面浸泡水中 |  |  |  |
|  | 各分電路是否設置漏電斷路器 |  |  |  |
|  | 電氣設備是否接地 |  |  |  |
|  | 電線劣化絕緣不良是否更換新品 |  |  |  |
|  | 禁止使用無插頭電線直接插入使用 |  |  |  |
|  | 工區內照明燈嚴禁轉為他用 |  |  |  |
|  | 所有用電一律由電箱引接使用 |  |  |  |
|  | 禁止活線作業 |  |  |  |
|  | 停電時是否指派專人管制或設置「禁止送電」等標示 |  |  |  |
|  | 非電氣人員禁止接線使用 |  |  |  |
| 機 具 設 備 | 機具設備進場作業前是否經本所相關人員檢查合格並留記錄 |  |  |  |
|  | 堆高機是否標示荷重及載重 |  |  |  |
|  | 堆高機操作人員是否經訓練合格 |  |  |  |
| 環 境 保 護 | 作業現場是否保持清潔並設置垃圾桶 |  |  |  |
|  | 雜物廢料是否分類並集中堆放到一定數量再清運出工區 |  |  |  |
|  | 垃圾是否每日派工清除 |  |  |  |
|  | 適當樓層是否設置衛生設備 |  |  |  |

說明：1.本表應於天花板作業前，由主辦工程師實施檢查。

2.檢查狀況無論『合格』或『不合格』均應於各該檢查項目之各該欄『檢查結果』內打『(』;『不合格』者,需於該項目之『不合格改善措施』欄內說明改善方式。

3.本檢查表經工地主任批示後,由安全衛生人員製檔存

工地主任：              安衛人員：                檢查人員：

表-7：        輕隔間工程作業安全檢查表

(謹供參考，請依現場實際狀況修訂)

檢查日期：  年  月  日    檢查方式：目視      檢查部份：

| 檢 查 項 目 | 結 果 | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 |  |
| 一 般 規 定 | 是否選派經訓練合格之安衛人員 |  |  |  |
|  | 安衛人員是否在場監督指揮勞工作業 |  |  |  |
|  | 有關作業程序、施工步驟及安衛配合措施作業前是否告知勞工 |  |  |  |
|  | 是否實施自動檢查並留存記錄 |  |  |  |
|  | 新進人員是否實施六小時勞工安全衛生教育訓練 |  |  |  |
| 個人 防護 具 | 勞工是否佩戴工作證 |  |  |  |
|  | 勞工是否佩戴安全帽 |  |  |  |
|  | 高架作業是否佩掛安全帶 |  |  |  |
| 墜 落 防 止 | 開口是否設置安全護欄及防護網 |  |  |  |
|  | 管道間、電梯坑作業、開口是否舖設隔板並舖滿 |  |  |  |
|  | 於2公尺以上高度從事作業是否使用施工架、工作台 |  |  |  |
|  | 是否設置安全母索 |  |  |  |
|  | 樓高7.5米或每兩樓層是否設置防護網 |  |  |  |
| 物 體 飛 落 | 物料是否堆放於開口邊緣 |  |  |  |
|  | 物料吊運時是否設置管制區及警告標誌、管制人員 |  |  |  |
|  | 颱風來襲前是否做好防颱措施、物料加強固牢 |  |  |  |
|  | 吊運材料捲揚機具架設是否牢固 |  |  |  |
|  | 鋼索作業前是否檢查扭結、變形、鬿股、是否更換新品 |  |  |  |
| 機 具 設 備 | 堆高機機具是否標示載重荷重 |  |  |  |
|  | 堆高機操作人員是否經教育訓練合格 |  |  |  |
|  | 捲揚機機具是否指派專人操作 |  |  |  |
|  | 捲揚機機具是否標示載重 |  |  |  |

說明：1.本表應於輕隔間作業前即實施檢查。

2.檢查狀況無論『合格』或『不合格』均應於各該檢查項目之各該欄『檢查結果』內打『(』;『不合格』者,需於該項目之『不合格改善措施』欄內說明改善方式。

3.本檢查表經工地主任批示後,由安全衛生人員製檔存查。

工地主任：              安衛人員：             檢查人員：

表-8：       防火披覆工程作業安全檢查表-1

(謹供參考，請依現場實際狀況修訂)

檢查日期：  年  月  日      檢查方式：目視     檢查部份：

| 檢 查 項 目 | 結 果 | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 |  |
| 一 般 規 定 | 是否依規定設置經教育訓練合格並具備證照之安衛管理人員 |  |  |  |
|  | 安衛人員是否在場監督勞工作業及檢查安全防護具。 |  |  |  |
|  | 有關作業程序及施工步驟及安衛注意事項作業前是否告知勞工 |  |  |  |
|  | 是否實施自動檢查並做成記錄 |  |  |  |
|  | 作業現場是否設置管制區及警告標誌 |  |  |  |
|  | 新進人員是否舉辦勞工安全衛生教育訓練 |  |  |  |
| 安全 防護 具 | 勞工是否佩戴安全帽 |  |  |  |
|  | 進入工地是否佩戴工作證 |  |  |  |
|  | 高架作業是否佩掛安全帶 |  |  |  |
|  | 作業中是否使勞工戴防塵口罩 |  |  |  |
| 墜 落 防 止 | 開口是否設置安全護欄及防護網 |  |  |  |
|  | 移動式施工架是否設置安全護欄及安全母索 |  |  |  |
|  | 是否提供勞工上下設備 |  |  |  |
|  | 移動式施工架是否加強牢固 |  |  |  |
| 物 體 飛 落 | 開口邊緣是否堆置材料器具、工具 |  |  |  |
|  | 施工架上是否擺放材料器具工具 |  |  |  |
|  | 材料、工具是否任意拋擲地面 |  |  |  |
|  | 機具材料吊掛作業是否僱用經訓練合格之人員 |  |  |  |
|  | 吊掛作業鋼索變形、扭結、鬿股、是否更換新品 |  |  |  |
|  | 強風大雨來襲前物料機具是否加強牢固 |  |  |  |
| 感 電 防 止 | 電氣設備進場時是否管制及檢查 |  |  |  |
|  | 電氣設備經檢查發現不合規定是否改善後再使用 |  |  |  |
|  | 各分電箱是否設置漏電斷路器 |  |  |  |
|  | 電氣設備是否接地 |  |  |  |
|  | 電線是否架高、橫越地面浸泡水中 |  |  |  |
|  | 電線劣化絕緣破損是否更換新品 |  |  |  |
|  | 所有用電須由電箱接線孔引出使用。 |  |  |  |
|  | 非電氣人員禁止接線使用 |  |  |  |

表-8：       防火披覆工程作業安全檢查表-2

(謹供參考，請依現場實際狀況修訂)

檢查日期：  年  月  日       檢查方式：目視     檢查部份：

| 檢 查 項 目 | 結 果 | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 |  |
| 材 料 堆 放 | 材料進場是否堆置於指定地點 |  |  |  |
|  | 材料堆放不宜過高 |  |  |  |
|  | 施工動線是否暢通及障礙物清除 |  |  |  |
|  | 雨天是否以帆布覆蓋 |  |  |  |
| 機 具 設 備 | 堆高機操作人員是否經教育訓練合格並取得證照 |  |  |  |
|  | 堆高機是否標示荷重及載重 |  |  |  |
|  | 吊掛捲揚機是否標示荷重及警告標誌 |  |  |  |
|  | 吊掛人員是否經訓練合格具備證照 |  |  |  |
| 環 境 保 護 | 施作現場是否保持清潔 |  |  |  |
|  | 噴覆作業時是否指派專人負責清掃 |  |  |  |
|  | 施作現場是否設置垃圾桶 |  |  |  |
|  | 雜物廢料是否集中堆放到一定數量清運出工區 |  |  |  |
|  | 作業前施作現場四周是否架設防塵網 |  |  |  |
|  | 工區四周是否遭受污染 |  |  |  |

說明：1.本表應於防火披覆作業前及進行中，由主辦工程師實施檢查。

2.檢查狀況無論『合格』或『不合格』均應於各該檢查項目之各該欄『檢查結果』內打『(』;『不合格』者,需於該項目之『不合格改善措施』欄內說明改善方式。

3.本檢查表經工地主任批示後,由安全衛生人員製檔存查。

工地主任：                   安衛人員：                   檢查人員：

表-9：        吊籠組裝作業安全檢查表-1

(謹供參考，請依現場實際狀況修訂)

檢查日期：  年  月  日       檢查方式：目視        檢查部份：

| 檢 查 項 目 | 結 果 | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 |  |
| 一 般 規 定 | 是否選派經教育訓練合格之安衛管理人員。 |  |  |  |
|  | 安衛人員是否在場監督勞工作業及檢查安全防護具。 |  |  |  |
|  | 有關作業程序、施工步驟及安衛注意事項是否作業前告知勞工 |  |  |  |
|  | 新進人員是否實施六小時勞工安全衛生教育訓練 |  |  |  |
|  | 是否實施勞工安全衛生自動檢查並留存記錄備查 |  |  |  |
| 墜 落 防 止 | 開口是否設置安全護欄及防護網 |  |  |  |
|  | 是否設置安全母索 |  |  |  |
|  | 是否提供勞工上下之設備 |  |  |  |
| 個人 防護 具 | 勞工進入工地是否佩戴工作證 |  |  |  |
|  | 勞工是否佩戴安全帽 |  |  |  |
|  | 高架作業是否佩掛安全帶 |  |  |  |
|  | 電焊作業是否佩戴護目鏡及安全手套 |  |  |  |
| 物 體 飛 落 | 作業現場是否設置管制區及警告標誌 |  |  |  |
|  | 機具設備吊運鋼索是否扭結、變形、鬿股、更換新品 |  |  |  |
|  | 機具設備吊運是否設置指揮人員 |  |  |  |
|  | 開口邊緣是否堆放物料器具 |  |  |  |
|  | 捲揚機架設是否牢固 |  |  |  |
| 機具 設備 | 機具設備進場作業前是否經本所相關人員檢查合格並留記錄 |  |  |  |
|  | 吊掛人員是否經教育訓練合格 |  |  |  |
| 感 電 防 止 | 電線是否架高、橫越地面浸泡水中 |  |  |  |
|  | 各分電路是否設置漏電斷路器 |  |  |  |
|  | 電氣設備是否接地 |  |  |  |
|  | 電線劣化絕緣不良是否更換新品 |  |  |  |
|  | 禁止使用無插頭電線直接插入使用 |  |  |  |
|  | 電焊機是否加裝抗電擊自動防止裝置，並正常使用。 |  |  |  |
|  | 工區內照明燈嚴禁轉為他用 |  |  |  |
|  | 所有用電一律由電箱引接使用 |  |  |  |
|  | 禁止活線作業 |  |  |  |
|  | 停電時是否指派專人管制或設置「禁止送電」等標示 |  |  |  |
|  | 非電氣人員禁止接線使用 |  |  |  |

表-9：        吊籠組裝作業安全檢查表-2

(謹供參考，請依現場實際狀況修訂)

檢查日期：  年  月  日      檢查方式：目視       檢查部份：

| 檢 查 項 目 | 結 果 | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 |  |
| 火 災 | 通風設備是否正常 |  |  |  |
|  | 施作現場是否設置滅火器 |  |  |  |
|  | 材料易燃物堆放區是否設置「嚴禁煙火」等警告標誌。 |  |  |  |
|  | 材料易燃物堆放區是否設置滅火器 |  |  |  |
|  | 施作現場是否禁止明火及其他火源發生作業 |  |  |  |
| 材 料 堆 放 | 機具設備材料進場前一天是否通知相關人員 |  |  |  |
|  | 機具設備材料是否事先規劃堆置於指定地點 |  |  |  |
|  | 機具設備材料是否集中整齊堆放 |  |  |  |
|  | 機具設備堆放是否過高 |  |  |  |
|  | 動線是否暢通、障礙物是否清除 |  |  |  |
| 環 境 保 護 | 作業現場是否保持清潔並設置垃圾桶 |  |  |  |
|  | 雜物廢料是否分類並集中堆放到一定數量再清運出工區 |  |  |  |
|  | 垃圾是否每日派工清除 |  |  |  |
|  | 適當樓層是否設置衛生設備 |  |  |  |

說明：1.本表應於吊籠組裝前及進行中，由主辦工程師實施檢查。

2.檢查狀況無論『合格』或『不合格』均應於各該檢查項目之各該欄『檢查結果』內打『(』;『不合格』者,需於該項目之『不合格改善措施』欄內說明改善方式。

3.本檢查表經工地主任批示後,由安全衛生人員製檔存查。

工地主任：              安衛人員：              檢查人員：

表-10：輕鋼架內電器安裝接線及維修作業作業安全檢查表

(謹供參考，請依現場實際狀況修訂)

檢查日期：  年  月  日    檢查方式：目視       檢查部份：

| 檢 查 項 目 | 結 果 | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 |  |
| 一 般 規 定 | 作業勞工是否受六小時之基本安全衛生教育訓練 |  |  |  |
|  | 安衛人員是否經訓練合格具備證照。 |  |  |  |
|  | 安衛人員是否在場監督勞工作業及檢查安全防護具。 |  |  |  |
|  | 作業現場是否設置指揮人員。 |  |  |  |
|  | 作業前是否公告並標示施工區域 |  |  |  |
|  | 有關作業程序及施工步驟是否作業前告知勞工 |  |  |  |
|  | 是否實施自動檢查並做成記錄 |  |  |  |
| 個人 防護 具 | 作業人員進入工地胸前是否佩戴工作證 |  |  |  |
|  | 作業人員是否佩戴安全帽、頤帶並繫牢及其它必要之防護具 |  |  |  |
|  | 高架作業勞工是否佩掛安全帶 |  |  |  |
| 墜 落 防 止 | 施工架工作台是否設置安全防護欄杆 |  |  |  |
|  | 是否提供勞工上下之設備 |  |  |  |
|  | 開口安全護欄、防護網是否設置 |  |  |  |
|  | 使用之合梯是否符合安全規定 |  |  |  |
| 感 電 防 止 | 電線是否架高、橫越地面浸泡水中 |  |  |  |
|  | 各分電路是否設置漏電斷路器 |  |  |  |
|  | 電氣設備是否接地 |  |  |  |
|  | 電線劣化絕緣不良是否更換新品 |  |  |  |
|  | 禁止使用無插頭電線直接插入使用 |  |  |  |
|  | 禁止活線作業 |  |  |  |
|  | 停電時是否指派專人管制或設置「禁止送電」等標示 |  |  |  |
|  | 非電氣人員禁止接線使用 |  |  |  |
| 物 體 飛 落 | 作業現場是否設置管制區及警告標誌 |  |  |  |
|  | 設備器具、手工具是否堆放於開口邊緣 |  |  |  |
|  | 施工架上是否擺放物料 |  |  |  |
|  | 手工具是否有繫固繩防止脫落 |  |  |  |

說明：1.本表應於天花板內維修作業前，由主辦工程師實施檢查。

2.檢查狀況無論『合格』或『不合格』均應於各該檢查項目之各該欄『檢查結果』內打『(』;『不合格』者,需於該項目之『不合格改善措施』欄內說明改善方式。

3.本檢查表經工地主任批示後,由安全衛生人員製檔存查。

工地主任：                     安衛人員：                     檢查人員：

# 附錄二：裝修工程施工安全作業圖說

圖-1：帷幕牆放樣作業	88

圖-2：帷幕牆鐵件電焊作業	89

圖-3：帷幕牆吊掛作業	90

圖-4：帷幕牆吊掛作業-1	91

圖-5：帷幕牆吊掛作業-2	92

圖-6：帷幕牆鐵件電焊作業	93

圖-7：分電箱安全作業	94

圖-8：漏電斷路器安全作業	95

圖-9：合梯安全作業	96

圖-10：移動梯安全作業	97

圖-11：移動式施工架安全作業	98

圖-12：吊籠安全作業	99

圖-13：安全帽安全作業	100

圖-14：一般開口安全作業	101

圖-15：電梯開口吊料安全作業	102

圖-16：捲揚機吊運材料作業	103

圖-17：挑空天花板作業------------------------------------------104

圖-18：外牆施工架組裝作業--------------------------------------105

圖-19：外牆施工架組裝作業-1------------------------------------106

圖-20：外牆施工架拆卸作業--------------------------------------107

圖-18,19說明：外牆施工架組裝作業------------------------------108

圖-20說明：外牆施工架拆卸作業---------------------------------109

圖-21：安全帶、安全母索設置標準--------------------------------110

圖-22：防火被覆懸臂施工架作業標準------------------------------111

| 圖號 | 圖-1 | 圖名 | 帷幕牆放樣作業 |
| --- | --- | --- | --- |
| 圖號 | 圖-2 | 圖名 | 帷幕牆鐵件電焊作業 |
| 圖號 | 圖-3 | 圖名 | 帷幕牆吊掛作業 |
| 圖號 | 圖-4 | 圖名 | 帷幕牆吊掛作業-1 |
| 圖號 | 圖-5 | 圖名 | 帷幕牆吊掛作業-2 |
| 圖號 | 圖-6 | 圖名 | 帷幕牆鐵件電焊作業 |
| 圖號 | 圖-7 | 圖名 | 分電箱安全作業 |
| 圖片來源：大都市營造工程股份有限公司 １.臨時用電設備應於各該電路設置合其規格、具有高敏感度、 能確實動作之感電防止用漏電斷路器。 依據： １.勞工安全衛生設施規則第243條。 |
| 圖號 | 圖-8 | 圖名 | 漏電斷路器安全作業 |
| 圖片來源：臺北市政府勞工局勞動檢查處 依據： １.勞工安全衛生設施規則第243條。 |
| 圖號 | 圖-9 | 圖名 | 合梯安全作業 |
| 圖片來源：臺北市政府勞工局勞動檢查處 合梯應符合下列規定： １.具有堅固之構造，且材質不得有顯著之損傷、腐蝕等現象。 ２.梯腳與地面之角度在75度以內，且兩梯腳間有繫材扣牢。 ３.有安全之梯面。 依據： １.勞工安全衛生設施規則第230條。 |
| 圖號 | 圖-10 | 圖名 | 移動梯安全作業 |
| 圖片來源：臺北市政府勞工局勞動檢查處 移動梯應符合下列規定： １.具有堅固之構造，且材質不得有顯著之損傷、腐蝕等現象。 ２.寬度應在30公分以上。 ３.應採取防止滑溜或其他防止轉動之必要措施。 依據： １.勞工安全衛生設施規則第229條。 |
| 圖號 | 圖-12 | 圖名 | 吊籠安全作業 |
| 圖片來源：臺北市政府勞工局勞動檢查處 依據： １.勞工安全衛生法第8條。 ２.勞工安全衛生法第15條第1項。 ３.勞工安全衛生教育訓練規則第9條第1項。 ４.勞工安全衛生設施規則第99條。 ５.起重升降機具安全規則第133條。 |
| 圖號 | 圖-13 | 圖名 | 安全帽安全作業 |
| 圖片來源：臺北市政府勞工局勞動檢查處 |
| 圖號 | 圖-14 | 圖名 | 一般開口安全作業 |
| 圖片來源：臺北市政府勞工局勞動檢查處 １.開口周圍需有足夠之照明。 ２.護欄高度需為90公分以上，且需設上、中欄杆及腳趾板。 ３.需有警告標誌。 ４.護欄臨時取下於開口邊緣作業時，需使用安全帶。 依據： １.營造安全衛生設施標準第19條。 ２.營造安全衛生設施標準第20條。 ３.勞工安全衛生設施規則第281條。 |
| 圖號 | 圖-15 | 圖名 | 電梯開口吊料安全作業 |
| 圖片來源：臺北市政府勞工局勞動檢查處 於電梯口從事吊料作業需配掛安全帶。 依據： １.勞工安全衛生設施規則第281條。 |
| 圖號 | 圖-16 | 圖名 | 捲揚機吊運材料作業 |
| 圖號 | 圖-17 | 圖名 | 挑空天花板作業 |
| 圖號 | 圖-18 | 圖名 | 外牆施工架組裝作業 |

| 圖號 | 圖-19 | 圖名 | 外牆施工架組裝作業-1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.2.4施工安全圖說

| 圖號 | 圖-20 | 圖名 | 外牆施工架拆卸作業 |
| --- | --- | --- | --- |

圖-18,19說明：回搭施工架組裝作業

一、適用時機： 結構體外牆施工架拆除後，因工程需要重新搭設施工架作業。 二、作業前準備： 作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作手套)。 施工架組配作業主管須在現場指揮勞工作業。 使用起重機械進行吊掛作業時，應檢具合格証照；另操作人員、吊掛人員亦必須具有合格之結業証書。 三、作業程序： 依施工架組裝作業程序，將施工架搭設到第三層。 使用1 1/2”GIP鋼管充當斜撐材，每二~三組架的距離設一斜撐(詳圖一)。 依施工架組裝作業程序，搭設施工架到第五層止。 4.若施工架回搭高度超過五層以上，每二組施工架距離須由屋頂架設一條3分鋼索到地面，將鋼索一端固定於地面，逐層將鋼索與施工架連結，最後待施工架組裝完成後，於屋頂層調整鋼索緊度，並固定於結構體上。

圖-20說明：回搭施工架拆卸作業

一、適用時機： 結構體外牆回搭架工程完成後即進行拆除作業。 二、作業前準備： 作業人員應確實使用各類防護用具(安全帽、安全帶、工作手套)。 施工架組配作業主管須在現場指揮勞工作業。 使用起重機械進行吊掛作業時，應檢具合格証照；另操作人員、吊掛人員亦必須具有合格之結業証書。 三、作業程序： 依施工架拆除作業程序，人員應繫安全帶以利拆除中間部分之施工架。 若施工架回搭高度在五層以下，當拆除至第三層施工架時，才能將1 1/2”GIP鋼管之斜撐材拆除。 3.若施工架回搭高度超過五層以上，逐層拆除施工架時，才拆除當層施工架上與3分鋼索之固定點，最後再拆除固定於屋頂結構體頂層至地面之鋼索。

| 圖號 | 圖-21 | 圖名 | 安全帶、安全母索設置標準 |
| --- | --- | --- | --- |

| 圖號 | 圖-22 | 圖名 | 防火被覆懸臂施工架作業標準 |
| --- | --- | --- | --- |

參考資料：

1、” 施工架施工安全作業程序及圖說”  台北市政府勞動檢查處編印

2、”水電施工安全作業程序及圖說”   台北市政府勞動檢查處編印

# Text boxes

業主工地負責人

輕鋼架內電器設備安裝及維修作業完成

送電測試（正常工作電壓）

施工人員施作完成後利用上下設備回至地面

S4:現場施工

S4:

1.線路之切斷連接需符合電工法規之規定。

2.手工具檢查是否己綁固於腰帶等防飛落措施。

3.需配戴個人防護用具(絕緣手套、絕緣鞋等)。

4.需有合格電匠之作業人員再場。

5.嚴禁施工人員打赤膊施工。

6.安裝之手工機具用電需經漏電斷路器。(參照圖-8)

S3負載側電源切斷（總電源或作業範圍之分電盤電源）

S2:確認作業位置是否高度超過2公尺

S3:

1.需有合格電匠之作業人員再場。

2.需配戴個人防護用具(絕緣手套絕緣鞋等)。

3.切斷之電盤箱需加掛「作業中禁止送電」之警告標示。

S1:調查檢修位置之電源開關箱位置及總電源箱位置

S2:

1.2公尺以上高處搭設合格之移動式施工架且具合格之上下設備，(參照圖-11)

2.使用符合國家標準之合梯。(參照圖-9)

確認安裝及檢修位置，並請具有合格電匠執照之人員規劃作業步驟

S1:

1.作業前需使勞工接受6小時安全衛生教育訓練。

輕鋼架組立完成

竣工檢查安全作業完成

所有竣工檢驗人員會簽

機電設備啟動閞關做測試運轉（登錄數值於竣工資料手冊）

機電設備正式送電(正常工作電壓)。

否

S2:電氣危害之防止

是

是否有貫穿機

電設備絕緣層

靜態電流&絕緣測試

檢驗儀器校對與測試

S2:需立即更換新

品以防止日後修

改。

S1:竣工機電設備數量&位置

確認。

安裝人員就檢驗作業定位

S1:應設防止感電

之護圍或絕緣被

覆。

天花板內電器設備及線路安裝安全作業流程

施工人員利用上下設備回至地面

正式送電(正常工作電壓)

S4:現場施工

S4:

1.導線之連接需

符合電工法規之

規定。

2.手工具檢查是

否己綁固於腰帶

等防飛落措施。

S3電器設備及線路絕緣測試

S3:天花板骨架掛接地線。

S2:高度２公尺以上作業墜落防止措施

S2:垂直動線需具

合格上下設備，

水平動線需具護

欄，安全母索之設

置及戴用安全帽、

安全帶。

S1:施工人員就安裝作業定位

天花板內電器設備及線路安裝位置確認

S1:現場工程師、

現場安裝人員

現場工程師

管道間消防幹管安裝作業完成

塗防鏽漆一度面漆二度

S3:手工具檢查是

否己綁固於腰帶

等防飛落措施。

再承攬人：

裝修小包

小包現場負責人及其作業勞工

作業勞工

承攬人：

裝修廠商

各項裝修作業

工地負責人

工地工程師

工地勞安人員

原事業單位:

營造廠

工地負責人

酸洗焊道處

S3:電焊焊接作業

S2:高度２公尺以上作業墜落防止措施

S2:垂直動線需具

合格上下設備，

水平動線需具護

欄，安全母索設

置及戴用安全帽、

安全帶。

S1:電焊機等設備裝置接上電源

安裝人員就安裝作業定位

S1:電焊機需裝設

自動電擊防止裝

置、安全母索供作業人員電焊時使用。

消防幹管位置確認

地面清潔

S3:攪拌與噴塗施作

地面防護

S1:鋼絲網固定施作

搬運存放場地整理

機具、材料進場

S2:吊掛外圍防塵網

施工檢查

與品質控制

S3:

1.在樓層周邊構件施作,工作台要採懸臂設計,需加設單支桿支撐工作台,外圍之安全欄杆需0.9米(建議加高至1.1米),並用繩索綑縳柱子作為雙重保障(參照圖-21)

2.施工架移動時人員不可在架上作業

3.作業勞工需配戴個人防護具(含防護口罩)

S2:

- 每層樓層防火被覆施工前,應將防塵網掛起

- 施工中,施工人員應完全避免材料飛散,造成外部污染

- 拌合機之拌料漏斗應以膠質厚PE布覆蓋,以免入料時材料四處飛揚

- 每日施工後須至工地四周檢查污染情形,若有污染立即清除

S1:

- 戴安全帽、配安全帶(參照圖-13)。

- 工作台高度要適中,台架必須牢固,並加設安全圍欄

- 在樓層周邊構件施作,工作台要採懸臂設計,需加設單支桿支撐工作台,外圍之安全欄杆需0.9米(建議加高至1.1米),並用繩索綑縳柱子作為雙重保障(參照圖-21)

- 在電梯井施作時,可用上述懸臂工作台及相同安全措施,否則必須有固定的鷹架在電梯井內

- 電源應加裝漏電斷路器(參照圖-8)

- 樓梯外圍及開口處應加裝安全欄杆及安全網

- 5公尺以上施工架作業需設置施工架作業主管

- 設置移動式施工架(參照圖-21)

- 工具設失手繩

- 作業前需實施自動檢查

- 施工架移動時人員不可在架上作業

193

按裝立柱及水平支撐

S1:材料進場

放樣

S2:材料吊運

S3:水電改管

S4:固定上下

槽    鐵

門框加強

S5:封管道間

石 膏 板

S6:封第一面

石 膏 板

S7:水電管路

按    裝

按裝隔音氈

封第二面石膏      板

立護角及

收邊飾條

補土

S7:

1.合格電工及工具

2.安全帶、安全帽

3.用電需經漏電斷路器(參照圖-8)

4.電線需架高

5.須採用符合國家

標準電氣裝置、

開關、插座等

S6:

1.作業勞工需配戴個人防護具(參照圖-13)

2.電動工具加保護

蓋

3.用電需經漏電斷路器(參照圖-8)

4.電動工具有否損

壞、漏電

5. 使用移動式工作架需符合規定(參照圖-11)

S5:

1.作業勞工需配戴個人防護具(參照圖-13)

2.用電需經漏電斷路器(參照圖-8)

6.電動鋸刀加保護蓋

7.電動工具有否損壞、漏電

8.使用移動式工作架需符合規定(參照圖-11)

S1:

1.堆高機操作人員證照

2.堆高機檢查合格證

3.作業範圍需設置警告標示及交通管制人員

4.堆高機加強照明

5.安衛人員在場監督

6.開口部設置安全欄杆或護

蓋板(參照圖-14)

7.材料堆置勿過高

8.通道障礙物清理

9.作業前需實施自動檢查表

S3:

1. 作業勞工需配戴個人防護具(參照圖-13)

2.用電需經漏電斷路器(參照圖-8)

3.配置失手繩

S2:

1.作業勞工需配戴個人防護具(參照圖-13)

2.捲揚機定期檢查及保養

3.電梯機坑舖板

4.防滑舌片定期檢查

5.鋼索定期檢查

6.裝設防過捲裝置

7.吊掛作業範圍禁止人

員靠近並設置管制人員

S4:

1. 作業勞工需配戴個人防護具(參照圖-13)

2.盤式砂輪切割機加保護蓋

3.用電需經漏電斷路器(參照圖-8)

4.電線須架高

5.電動工具有否損壞、漏電

6.骨架安裝需牢固

7.搭設5公尺以上施工架作業主管在場監督

8.施工架作業前需自動檢查表

9.需使用符合CNS之合梯(參照圖-9)

S7

1.須切斷總電源以確認天花板內無活線作業

2.必須活線作業時需使用絕緣手套

3.電動工具有否損

壞、漏電

4.使用符合CNS之合梯(參照圖-9)

S3:

- 作業人員需配戴個人防護具

- 用電需經漏電斷路器(參照圖-8)

- 電梯機坑舖板吊料作業人員需配掛安全帶(參照圖-15)

- 捲揚機定期檢查及保養(含防滑舌片及吊掛鋼索等)

5.吊掛範圍禁止人員靠

近並需有管制人員

S7:維護檢修作業

完工驗收

S6:

1.施工架需符合規定

2.使用符合CNS之合梯(參照圖-9)

3作業人員需配戴個人防護具(參照圖-13)

4電動工具有否損

壞、漏電

S1:材料進場

輕鋼架組立

燈具、灑水孔預留孔開口

S2:水電管路配合補強及線路安裝

S3:材料吊運

S4:釘收邊壁

條

吊掛系統

S6:電燈按裝

S5:板材安裝

S4:

- 作業人員需配戴個人防護具(參照圖-13)

- 用電需經漏電斷路器(參照圖-8)

- 電線須架高

- 電動工具有否損壞、漏電

- 搭設施工架需符合規定

6. 使用符合CNS之合梯(參照圖-9)

S1:

1.堆高機操作人員證照

2.堆高機檢查合格證

3.交通錐

4.交通管制人員

5.堆高機加強照明

6.安衛人員在場監督

7.開口部設置安全欄杆及護蓋板（參照圖-14）

8.材料堆置勿過高

9.通道障礙物清理

S5:

- 使用施工架需符合規定(參照圖11,17)

- 使用符合CNS之合梯(參照圖-9)

- 搭設施工架高度5公尺以上施€工架作業主管在場監督

- 骨架安裝需牢固

S2:

- 作業人員需配戴個人防護具

- 用電需經漏電斷路器(參照圖-8)

3.搭設施工架需合乎規定(參照圖11,17)

4.需使用符合CNS之合梯(參照圖-19)

5.需檢查電動工具是否損壞漏電

6.設置管制人員

7.作業前需實施自動檢查

前置作業

S1材料進場

S3油漆塗裝

S4工作場所清理

樣品屋與樣品確認

施工檢查與

品質控制

S1:

1.卸置場須保持乾燥

2.物品置放約10㎝墊

板上

3.物品須整齊分類置放

4.設置滅火器

5.派專人在場監督作業

6.物置場設立警示標誌

7.設置合格之安衛人員

8.物置區禁止電焊作業

9.作業前勞工需`教育訓練及體格檢查

10.作業前需實施自動檢查

S2清理、備具、保護

S4：

1.防塵口罩

2.安全帽

S2：

1.勞工需配戴個人防護具(參照圖-13)

2.搭設高度5公尺以上施工架需設置施工架作業主管

3.施工架需定期清理

S3:

1.勞工需配戴個人防護具(參照圖-13)

2.施工地區出入口設警

示護欄

3.高度2.0公尺以上之

作業搭設移動式施工架，並配戴安全帶

3.需使用符合CNS標準之合梯(參照圖-9)

4.避免於閉密室內施工

並設置抽風設備

5.梯間部份加以適當防

護

6.大面積油漆面周圍應

圍以黃色警示布條或

圍欄

7.注意門窗起閉，避免

雨水打濕

8.樓板開口設置安全護

蓋(參照圖-14)

9.用電須設置漏電斷路

器(參照圖-8)

10.設置四用氣體檢測

器

11.使用電線須高架、

電氣設備須接地

12.合格電氣人員協助

作業

13.設置缺氧作業主管

以鏝刀均勻塗佈水泥砂漿

或面材貼設

水泥砂漿粉底

S3:施工架作業安全

粉刷面先作濕潤

塗抹水泥砂漿

水泥粉光或面材舖設

抹縫及清潔

塗抹水泥漿

或黏著劑

水泥砂漿拌合

S2:

- 臨時用電需經漏電斷路器(參照圖-8)

- 電線需架高、損壞需更新

- 電氣人員需有合格證照

- 抽排風設備(地下室筏基水箱等密閉空間適用)

- 電氣設備須接地

- 照明須充足

S3:

1.施工架組配作業主管在場監督(5公尺以上才需要)

2.勞工確實配戴安全帶安全帽等個人防護具(參照圖-13)

3.移動式施工架架設需符合規定

4.地下室筏基水箱等密閉空間需設置缺氧作業主管

5.置備四用氣體檢測器

6.作業前需實施自動檢查

7.使用合乎CNS標準之合梯(參照圖-9)

S1:安全整備

材料載運堆置

粉刷面整平

放樣

粉刷前處理

S2:用電安全

凸出雜物清除

粉刷灰誌施作

水平基線及輔助墨線設定

門窗五金配合

S1:

- 進場前勞工需受六小時之安全衛生講習

- 個人防護具準備齊全

- 樓版開口設置安全網、警示帶、安全欄杆(參照圖-14)

- 設置合格安衛人員

- 勞工進場前需作健康檢查

S1：

1.施工架組配作業主管須在場指揮監督作業

2.作業人員須配戴安全帽

3.吊車作業a.車輛須檢查合格b.操作手、吊掛手須有訓練合格證照

S2：

1.於緊結器兩端按裝安全母索（9mm以上鋼索）

2.安全母索裝設高度1.1m

S3：

1.作業人員拆除水平踏板、立架、交叉拉桿時，注意舉起物之重心以防鬆脫掉落傷人

2.拆除後之踏板、立架、交叉拉桿以繩索緩慢調放之地面

兩端立架、交叉拉桿拆除

中間立架拆除

中間交叉拉桿拆除

調整座拆除

腳踏板拆除

斜撐拆除

鋼索固定點拆除

兩端立架、交叉拉桿拆除

中間交叉拉桿拆除

中間立架拆除

交叉拉桿拆除

S2腳踏板拆除

立架拆除

鋼索固定點拆除

組立拆除人員使用之安全母索

鋼索固定點拆除

第三層（含）以上之架

防塵網拆除

S2組立拆除人員使用之安全母索

頂層架

防塵網拆除

第一、二層架

S1防塵網拆除

S2：

1.於緊結器兩端按裝安全母索（9mm以上鋼索）

2.安全母索裝設高度1.1m

S3：

1.作業人員拆除水平踏板、立架、交叉拉桿時，注意舉起物之重心以防鬆脫掉落傷人

2.拆除後之踏板、立架、交叉拉桿以繩索緩慢調放之地面

S1：

1.施工架組配作業主管須在場指揮監督作業

2.作業人員須配戴安全帽

3.吊車作業a.車輛須檢查合格b.操作手、吊掛手須有訓練合格證照

兩端立架、交叉拉桿拆除

中間交叉拉桿拆除

腳踏板拆除

中間立架拆除

調整座拆除

兩端立架、交叉拉桿拆除

斜撐拆除

中間立架拆除

中間交叉拉桿拆除

交叉拉桿拆除

S2腳踏板拆除

立架拆除

組立拆除人員使用之安全母索

第三層（含）以上之架

防塵網拆除

S2組立拆除人員使用之安全母索

防塵網拆除

頂層架

第一、二層架

S1防塵網拆除

S3裝設安全母索

（各工項人員使用）

按裝樓梯

S2：

1.施工架組配作業主管須在場指揮監督作業

2.第二層架組裝完成後將插梢確實安插於施工架上

S4：

- 第二層架完成後，於第二層架上按裝緊結器

- 於緊結器兩端按裝安全母索（9mm以上鋼索）

- 安全母索裝設高度1.1m

內側裝扶手

S2按裝腳踏板

按裝外側交叉拉桿

第三層架

按裝上層立架

S3：

1.每兩組架距離設一鋼索來連結施工架

2.每一組施工架連結處需安插梢確實固定上

S1：

1.施工架組配作業主管須在場指揮監督作業

2.作業人員須配戴安全帽

3.吊車作業a.車輛須檢查合格b.操作手、吊掛手須有訓練合格證照

按裝安全母索

（組裝人員使用）

按裝兩端交叉拉桿

、腳踏板

依序按裝各層架並與鋼索固結（同第三層架）

S3鋼索與第一至三層

施工架結合

內側裝扶手

S2按裝腳踏板

按裝外側交叉拉桿

屋主

內側裝扶手

S2按裝腳踏板

按裝樓梯

按裝立架

鋼索固定於1F地面

U型扣環上

按裝外側交叉拉桿

第二層架

調整座固定

由屋頂垂放3/8”鋼索至地面

第一層架

S1施工架位置放樣

防塵網架設

S3裝設安全母索

（各工項人員使用）

按裝樓梯

S3：

- 第二層架完成後，於第二層架上按裝緊結器

- 於緊結器兩端按裝安全母索（9mm以上鋼索）

- 安全母索裝設高度1.1m

內側裝扶手

S2按裝腳踏板

第三層架

按裝外側交叉拉桿

按裝上層立架

S1：

1.施工架組配作業主管須在場指揮監督作業

2.作業人員須配戴安全帽

3.吊車作業a.車輛須檢查合格b.操作手、吊掛手須有訓練合格證照

按裝安全母索

（組裝人員使用）

按裝樓梯

按裝兩端交叉拉桿

、腳踏板

S2：

1.施工架組配作業主管須在場指揮監督作業

2.第二層架組裝完成後將插梢確實安插於施工架上

內側裝扶手

S2按裝腳踏板

按裝外側交叉拉桿

內側裝扶手

S2按裝腳踏板

按裝樓梯

按裝立架

按裝第四、五層架

（同第三層架）

按裝外側交叉拉桿

第二層架

調整座固定

第一層架

S1施工架位置放樣

保護措施

S5: 施工架拆除

板面抹填縫

S4:石材舖貼

S3:石材進場搬運

S2:場地清理

S1:安全整備

S3:

1.材料堆置勿超過1.8M

2.堆高機需檢驗合格

3.堆高機人員須有證照

4.搭設5公尺以上之施工架需設置施工架作業主管

6.1.5公尺以上需提供勞工安全上下設備

7.作業前需實施自動檢查

S1:

1.作業人員配戴安全

帽、安全帶(參照圖-13)

2.檢查相關作業合格證照

3.進場前需受六小時教育訓練(含用電需知)

S2:

開口須裝設欄杆(參照圖-14)

S5:

- 設置警戒區

- 拆除人員應確實繫掛安全帶

- 檢查繫桿有否牢固

- 依順序拆除

- 拆除時應每拆一層繫桿,再拆該層施工架(參照圖-20及圖-20說明)

S4:

1.電氣人員須有合格證照

2.安衛人員須在場監督

3.用電需經漏電斷路器(參照圖-8)

4.用電設備需接地、電線

須架高

5.捲揚機須事前檢點並標示最高荷重(參照圖-16)

6.吊掛用鋼索、扣環須具足夠強度,且外觀不得變形、吊勾須具防滑舌片

7.施工人員需確實配掛安全帶(參照圖-21)

S1:安全整備

一次鐵件預埋

設定水平、垂直基準點

依放樣點位

預埋鐵件

帷幕牆放樣

S2:手工具掉落

二次鐵件安裝

調整橫向及垂線方向之鐵件位置

調進出位置

S3:吊舉安全

安裝機具及材料進場

S4:防墜落安全

帷幕牆安裝

層間防水、防火層作業

板 片 調 整

板片安裝假固定

開窗框與帷幕牆作業

S5:防電擊裝置防火裝置

板片與鐵件銲接固定

S6:洗窗機

清    潔

驗    收

S6:1.洗窗機(吊籠)及操作人員需有合格證

2.置垂直安全母索(一人一條與吊籠分離)供勞工勾掛

(參照圖-12)

材料分層放置

吊裝機具

按裝機具進場

依圖面分出分格線

以墨線及鋼線

定出基準線

將鐵件固定於

鐵筋或鋼樑上

S3:1.起重機操作人員、吊掛作業人員、指揮人員

2.吊掛用鋼索、扣環須具足夠度,且外觀不得變形、吊勾須具防滑舌片

3.運載台車須有防滑裝置

S2:1.手工具檢查是否已綁

固於腰帶等防飛落措

施(參照圖-1)

2.作業範圍禁止人員進

入(設置警示區及管制人員)

S1:1.樓板外緣須設置護欄或安全母鎖(參照圖-3,圖-21)

2.勞工需配戴安全帶(參照圖-21)

3.進場勞工實施教育訓練

4.設置合格安衛人員

5.定期健康檢查

6.起重機須有合格證照並設置操作手、吊掛手、指揮手

S4:1.安裝人員須戴安全帽及繫

安全帶於母索(參照圖-3,圖-27)

2.設置合乎規定之工作平台

3.強風大雨停止施作

S5:1.須接於漏電斷路器之二次側,機具外觀及電源之絕緣被覆良好(參照圖-7,圖-8)

2.焊接時須有焊道承接盒防止火花飛落 (參照圖-2)

3.滅火器須放置於指定位置(參照圖-2)

4.電焊作業人員需有合格證照

5.設置自動電擊防止裝置(參照圖-2)

6.電線須架高,電氣設備須接地