臺北市一定規模以下廣告物標準圖樣

| 臺北市廣告物暫行管理規則第26條側懸型廣告物設置規定檢討如下: OK/免檢討 一、第一種住宅區、第二種住宅區、第二之一種住宅區、第二之二種住宅區內之招牌廣告上端不得設於建築物第三層以上，且自地面起算不得超過九公尺。 二、第三種住宅區、第三之一種住宅區、第三之二種住宅區、第四種住宅區、第四之一種住宅區內之招牌廣告不得設於建築物第十二層以上，且自地面起算不得超過三十六公尺。 三、工業區、商業區之招牌廣告不得設於建築物第十二層以上，且自地面起算不得超過三十六公尺。 四、上端不得高於建築物屋頂女兒牆。 五、下端不得低於二樓樑底或騎樓正面楣樑底緣。但騎樓下端距地面三．四三公尺以上者，得自正面楣樑底緣低十公分。 六、建築物各層所設置正面型招牌廣告其面積不得大於該層該戶臨接外牆正面總面積二分之一，且不得封閉採光逃生開口。 七、含固定支撐物、構架及維修設施突出建築物外牆應在三十公分以下，且不得超過臨接道路寬度之十分之一；招牌廣告後方有公用管路通過者，其突出建築物外牆應在四十公分以下；除住宅區外，臨接道路之外牆如均無窗戶或開口者，其突出建築物外牆應在五十公分以下，且其下端應距地面四公尺以上。 八、非面臨道路之側面外牆，設置招牌廣告，其面積不得大於該外牆正面總面績三分之如申請設置範圍內，均無窗戶或開口者，其招牌廣告除未逾地界線以壁面帆布設置者，其外緣應自地界線退縮一．五公尺以上，且不得突出建築物外牆一公尺以上，下端應距地面六公尺以上。 九、在平房之斜屋頂設置者，高度應自屋簷起算不得超過一．五公尺。 十、在建築物之合法雨庇、門廊或露台設置者，高度應自底緣起算不得超過一．五公尺。 十一、建築物之圍牆、帷幕牆上不得設置。 ※請於上表右方空白欄位內依法令規定逐條檢討並標註OK/免檢討等字樣於空白欄位內。 | 廣 告 物 設 置 安 全 及 電 氣 配 置 安 全 證 明 查 （申請人姓名或機關團體名稱） 在本市 （設置地點） 設置廣告物乙座，其設計安裝係由本建築師、土木技師、結構技師、承造廠商親自監造、按圖施工，保險安全。其照明燈具之供電設備係由本電力公司、電機技師、甲級電匠依規定設置，並經核算其用電量之負荷確屬安全無誤。 本安全證明書有效期間，自 年 月 日起 □取得許可證起五年(或□ 年 月 日止)。在有效期間內，廣告物如有發生任何意外而肇致危險、人身傷害、財產損失等情事時，廣告物設置安全由本建築師、土木技師、結構技師、承造廠商；電氣配置安全由本電力公司、電機技師、甲級電匠等，視其情況，依法負其責任。 廣告物設置安全具證明人： （簽章） 電氣配置安全具證明人： （簽章） 附註：本廣告物安全具證明人以依法登記開業之建築師、土木技師、結構技師、承造廠商為限；電氣配置安全具證明人以電力公司或依法登記開業之電機技師或經考驗合格之甲級電匠為限。 |
| --- | --- |

# Text boxes

| 12F |  |  |  |  |  | 36M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11F |  |  |  |  |  | 33M |
| 10F |  |  |  |  |  | 30M |
| 9F |  |  |  |  |  | 27M |
| 8F |  |  |  |  |  | 24M |
| 7F |  |  |  |  |  | 21M |
| 6F |  |  |  |  |  | 18M |
| 5F |  |  |  |  |  | 15M |
| 4F |  |  |  |  |  | 12M |
| 3F |  |  |  |  |  | 9M |
| 2F |  |  |  |  |  | 6M |
| 1F |  |  |  |  |  | 3M |

廣告物設置樓層標示圖

◤設計圖樣

正立面圖

側立面圖

◤構造圖說

正立面圖

平面圖

側立面圖

平面圖