冷氣通路商落實承攬管理自我檢核表

| 通路商名稱： | 檢核日期： |
| --- | --- |
| 1.危害告知 | 事前告知承攬人(事業單位： ) 及再承攬人(事業單位： )工作環境危害因素及有關安全衛生規定應採取之措施。 (1)危害告知有書面記錄（如合約或其他書面文件）可稽，且經承攬人簽認。 (2)對冷氣安裝作業，危害告知有具體敘明作業名稱、作業環境、作業危害及依法令應採之措施。 | 有 無 □ □ □ □ |
| 2.訓練及防護具 | (1)承攬契約已要求對所僱勞工實施安全衛生教育訓練。 (2)已確實要求所屬承包商對所僱勞工實施勞工安全衛生教育訓練(須保存教材、課表及時數之訓練計畫、受訓人員簽到冊、受訓相片紀錄3年)。 (3)已確實查核承攬人是否備妥背負式+雙鉤安全帶、三用電表或驗電筆等個人防護具及設備，並留存查核紀錄。 | □ □ □ □ □ □ |
| 3.勞工保險 | (1)承攬契約已約定承攬人應替所僱勞工投保勞工保險。 (2)承攬人所僱勞工如非屬勞工保險條例強制加保之對象或有其他事由，承攬人已另行替所僱勞工投保商業保險。 (3)承攬人另行替所僱勞工投保商業保險最低標準之理賠金額達新臺幣180萬元(4萬*45個月=180萬元)以上。 | □ □ □ □ □ □ |
| 4.請款查核 | (1)已於承攬契約要求承攬人完工時，後續請款作業應提供現場施作照片，以供查核是否確實使用防護具。 (2)已落實查核承攬人請款時是否提供現場施作使用防護具之照片。(□當日即時提供或上傳系統□請款時提供) | □ □ □ □ |
| 5.處罰機制 | (1)已於承攬契約約定承攬人有違反職業安全衛生規定時之扣款機制，並確實實施。 (2)已於承攬契約約定承攬人如未為所僱勞工投保勞保或商業保險之處罰機制，並確實實施。 | □ □ □ □ |
| 檢核人員簽章： ； 直屬主管簽章； 日期： ； 日期： |
| 備註： |

此致  臺北市勞動檢查處

冷氣安裝承攬管理督導檢查表

| 承攬商： | 施工人員： |
| --- | --- |
| 安裝日期： 連絡電話： 安裝地址： |
| 危害 類型 | 是否合格 | 檢查事項 | 改善措施 |
| 墜落 |  | 1.施工人員如有遭物體飛落撞擊時應佩戴安全帽。 |  |
|  |  | 2.外牆作業或2公尺以上作業時，應確實佩戴背負式+雙鉤安全帶(鄰近陽台人員站立於合梯上作業，可能墜落至陽台外，故仍須配戴；本階段暫不管制室內2公尺以上裝機作業)。 |  |
|  |  | 3.安全帶或安全母索繫固之錨錠，應固定牢靠。 |  |
|  |  | 4.合梯應符合下列規定： (1)構造堅固，材質不得有顯著損傷、腐蝕，梯腳。 (2)兩梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢。 (3)腳部有防滑絕緣腳座套。 (4)須有安全之防滑梯面。 (5)不得當作二工作面之上下設備使用，且禁止人員站立於頂板作業。 |  |
|  |  | 5.酒醉或有酒醉之虞者、身體虛弱或有安全顧慮者不得施工。 |  |
|  |  | 6.對於高度在2公尺以上之作業場所，有遇強風、大雨等惡劣氣候致有墜落危險時，應停止作業。 |  |
|  |  | 7.對於高差超過1.5公尺以上之場所作業時，應設置安全的上下設備。 |  |
| 感電 |  | 1.活線作業時，施工人員應戴用預防感電之防護具(如絕緣性手套及安全鞋等，避免穿脫鞋)。 |  |
|  |  | 2.施工人員應於施工前關閉冷氣機電源所屬配電箱之無熔絲斷路器切換至OFF，並以檢電器具(如三用電表或驗電筆)檢測相關線路是否斷電。 |  |
|  |  | 3.使用對地電壓150伏特以上的移動式或攜帶式電動機具，或於含水或被其他導電度高之液體濕潤的潮濕場所等導電性良好場所使用移動式或攜帶式電動機具(如洗洞機)，應於各該電動機具的連接電路上設置高速型漏電斷路器。 |  |
|  |  | 4.裝置高速型漏電斷路器有困難時，應將機具金屬外殼及電動機具金屬製外殼非帶電部分，依規定予以接地。 |  |
| 被切被割 |  | 1.應使用具備護蓋及鋸齒接觸預防裝置的圓盤鋸。 |  |
|  |  | 2.內圓研磨機以外的研磨輪應設置護罩。 |  |
| 其他 |  |  |  |
| 督導人員簽章： ； 直屬主管簽章： 日期： ； 日期： |

此致  臺北市勞動檢查處

# Text boxes

附表1

附表2