固定式起重機自行檢查紀錄

| 事業單位名稱 |  | 機械編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設 置 地 址 |  | 打印號碼 |  |
| 型 式 |  | 吊升荷重 | 公噸 |
| 檢 查 項 目 | 檢查內容及實測數據 | 檢查結果紀要 |
| 一、結構部分 | 1.一般結構體(桁 架、鞍架、腳架、伸臂、塔、柱) | (1)結構部分之螺栓、螺帽等具防鬆裝置或使用強力螺栓且固定良好。 |  |
|  |  | (2)結構部分無顯著變形、裂痕及腐蝕。 |  |
|  | 2.直橫行軌道 | 軌道固定堅固，有充分強度，且無顯者裂痕、磨耗或變形等缺陷 |  |
|  | 3.直橫行車輪 | 具有充分強度,無顯著磨耗、變形或裂隙等缺陷 |  |
|  | 4.桁架等尺寸 | 跨距_____桁架長度_____伸臂長度_____揚程_____桁架高度_____單位：M |  |
|  | 5.吊鉤、吊具等 | (1)吊鉤應鍛造成形、能自由圓滑轉動，並不得龜裂或顯著之腐蝕等有害之缺陷，且未焊補、電鍍等改造。 |  |
|  |  | (2)吊鉤規格尺寸： 第一斷面：主捲B1=_______H1=_______輔捲b1=______h1=______ 第二斷面：主捲B3=_______H2=_______輔捲b3=______h2=______ 開口標距：主捲=________輔捲=________吊鉤等之重量=________t 開口標距無超過原標示尺寸5%。與吊具接觸部分磨損量無超過製造廠之規定值者。(無規定值時，其磨損量不得超過原尺寸之5%)(單位：㎜) |  |
| 二、機械部分(含安全裝置、電氣部分) | 1.制動器 | (1)吊升及起伏制動器動力被遮斷時能自行制動。 |  |
|  |  | (2)直行及橫行裝置應設制動器(但符合構造標準第27、28條但書規定者除外) |  |
|  |  | (3)固定良好，無有害之裂痕或異常磨損且性能良好。 |  |
|  | 2.捲胴及槽輪等 | (1)捲胴節徑實測_______mm及槽輪節徑實測_______mm與鋼索直徑比符合規定,且吊具於最低位置時鋼索殘留二捲以上。 |  |
|  |  | (2)捲胴及槽輪之槽溝、凸緣、輪轂等部位無明顯之磨耗、破損及裂痕影響安全動作。 |  |
|  |  | (3)鍵板、鎖緊銷、止動螺栓、開口銷等無脫落、鬆脫、損傷影響安全動作。 |  |
|  | 3.過捲預防裝置 | (1)過捲預防裝置之間隔,符合規定值0.25公尺以上(直動式為0.05公尺 以上),且具自動遮斷動力及制動機能。 |  |
|  |  | (2)過捲預防裝置其電氣部分應具絕緣及防水、粉塵構造，接點開放預防構造。 |  |
|  | 4.過負荷預防裝置 | 伸臂起重機應設過負荷預防裝置或其他預防裝置且性能良好。 |  |
|  | 5.傾斜角指示裝置 | 起伏伸臂應於易見處設置角度指示裝置且固定良好、未損傷。 |  |
|  | 6.回轉部分防護 | 回轉部分有適當之護圍或護罩。 |  |
|  | 7.走行警報裝置 | 應設有電鈴、警鳴器等警報裝置且機能良好(除操作員於地面操作且隨荷物移動者外) |  |
|  | 8.防止脫落裝置 | (1)吊鉤應設有防止吊掛用鋼索等自該吊鉤脫落之裝置且作用良好。 |  |
|  |  | (2)電磁吊具應設有蓄電設施，但不致因吊舉物掉落而危害勞工者不在此限。 |  |
|  |  | (3)貨櫃吊架鎖扣(Twist lock)功能正常。 |  |
|  | 9.控制裝置或 操作用開關器 | 控制裝置作動良好,標示動作種別、方向、停止位置；操作用開關器具自操作部分放手時自停之構造、防引索扭結並標示動作種別、方向。 |  |
|  | 10.供電線、配線 | 供電線圍柵或絕緣覆蓋固定良好。裸銅式之供電線與走道、階梯等之距離符合規定值。 |  |
| 三、附屬部分 | 1.緩衝裝置 | 除操作員於地面操作且隨荷物移動者外，直行之兩車間應有緩衝裝置，且固定良好未損傷。 |  |
|  | 2.車輪阻擋器 | 車輪阻擋器其高度直行為車輪直徑1/2以上，橫行為車輪直徑1/4以上，且設置堅固。 |  |
|  | 3.防撞裝置 | 分別於各該起重機相對側設置，且動作情況良好 |  |
|  | 4.防止逸走裝置 | 屋外起重機應設有固定基礎與軌夾之防止逸走裝置且固定裝置良好、未損傷。 |  |
|  | 5.走道及桁架防止人員墜落設施 | (1)扶手、中欄杆未有影響安全之損壞、變形、腐蝕；走道面無踩倒、滑倒、絆倒等之危險。 |  |
|  |  | (2)走道兩側設置90公分以上之扶手或設有防止人員墜落設施。 （打「」）□安全母索 □安全網 □移動式檢點台 □其他_____ |  |
|  |  | (3)走道寬_______cm；扶手高_______cm；腳趾板高_______cm。 |  |
|  | 6.攀登梯、階梯 | 踏板間隔_______cm；□踏板與最近物間之水平間距_______cm；□防止足 部橫滑構造；□通往上方走道檢點台高出地板面75cm以上之側木；□梯長超過6公尺，於距梯底2公尺以上部份設置護籠或其他保護裝置。 |  |
|  | 7.檢點台 | 檢點台無物體飛落及人體墜落危害且堅固、無影響安全之變形、損壞、腐蝕。 |  |
|  | 8.駕駛室、駕駛台 | 所設駕駛室結構安全、防感電、防飛落危害、防粉塵(設置於顯著飛散粉塵場所)、視界良好。與通往該人行道端邊之間隔應在0.3公尺以下。實測間隔_______cm。 |  |
| 四、加工 | 1.開孔 | 結構部分之鉚孔及螺栓孔，不得有迴紋或裂紋。 |  |
|  | 2.螺栓防鬆脫措施 | 應設有防止螺栓、螺帽、螺釘等之鬆弛或脫落之設施 |  |
|  | 3.絞車安裝 | 吊升裝置或起伏裝置用之絞車，其裝設不得有上浮、偏倚或搖曳等情形。 |  |
| 五、鋼索 | 1.鋼索 | (1)鋼索一撚間素線未達10％截斷。 |  |
|  |  | (2)鋼索直徑減少未達公稱直徑之7%。 |  |
|  |  | (3)鋼索無顯著扭結、變形或腐蝕。 |  |
|  |  | (4)鋼索末端具防鬆或自緊功能。 |  |
|  |  | (5)鋼索規格尺寸。主捲：構成ˍˍ股ˍˍˍmm，實測直徑ˍˍˍˍmm 輔捲：構成ˍˍ股ˍˍˍmm，實測直徑ˍˍˍˍmm |  |
|  | 2.吊鏈 | (1)吊鏈斷面直徑減少未達製造時之10％。原直徑______mm，實測ˍˍˍˍmm |  |
|  |  | (2)吊鏈伸長率未達製造時5%。(實測5節距ˍˍˍˍmm) |  |
|  |  | (3)不得有有害之龜裂及腐蝕現象。 |  |
| 六、性能檢查及荷重試驗 | 1.無負荷運轉試驗 | (1)運轉靈活圓滑、無異常音響、振動及衝擊。 |  |
|  |  | (2)制動器動作作動正常。 |  |
|  | 2.荷重試驗 | (1)以相當於額定荷重1.25倍之荷重物ˍˍˍˍ公噸置於吊具上實施各種運轉試驗。 |  |
|  |  | (2)運轉靈活圓滑、無異常音響、振動及衝擊。 |  |
|  | 3.荷重試驗-電流值等 | 以相當於額定荷重1倍之荷重物測定各部運轉電流值未超過電動機額定電流值。 捲揚 kw實測值 A.額定速率 m/min 橫行 kw實測值 A.額定速率 m/min 直行 kw實測值 A.額定速率 m/min ( ) kw實測值 A.額定速率 m/min |  |
|  | 4.制動性能試驗 | 於荷重吊舉時停止或斷電能確實安全剎車。 |  |
|  | 5.安定性試驗 | (1)以相當額定荷重1.27倍之荷重物________公噸置於吊具上,於最不利安定之條件下實施。 |  |
|  |  | (2)構造部分無裂痕、挫曲、變形或損傷,具有良好之剛性。 |  |
| 七、其他 | 1.標示 | 額定荷重、吊升荷重、製造者名稱及製造年月標示正確良好。 |  |
|  | 2.結構空間 | (1)設有走道之起重機，其他設備置於該走行起重機上方者，其間隔應在0.4m以上；實測值_________m。其桁架之人行道與建築物之間隔應在1.8m以上，實測值_________m。 |  |
|  |  | (2)未設走道之替代：□固定式檢點台□移動式檢點台□高空工作車 |  |
|  |  | (3)□設置空間不足，如無礙安全者，於保養檢修時，將起重機駛至兩橫樑間加以固定，其屋頂與人行道間應保持1.8m以上或於人行道設置高1.5m以上有簷之頂蓬並加強警告標示。(僅適用於既有檢查) |  |
| 備註 | 1.本紀錄表係供事業單位參考填用，乙式兩份，分由檢查機構及事業單位保存。 2.檢查結果欄，符合者打「ˇ」、不符者打「×」並簡要敘述、無該項者打「/」。 |
|  |  |  | 表單編號 | W3-01-13B | 98.10 |

# Text boxes

設置事業單位簽章：

日         期：

檢查單位簽章：

檢查日期：

檢查人員簽章：

檢查日期：